SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

Nazwa:  Gmina Miejska Hajnówka

Adres: 17-200 Hajnówka ul. Zina 1

Telefon: 085 6826444., faks: 085 6822994

e-mail: hajnowka@hajnowka.pl  adres strony internetowej: www.hajnowka.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 60.000 euro , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz. 177, ze zmianami), zwanej w dalszej części SIWZ „ustawą”.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

CPV : 34 12 11 00

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, nowego autobusu miejskiego,  małej pojemności, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

3.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1.1. Minimalne wymogi techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia to:

a) pojemność ogółem min. 32 osoby w tym: 11 miejsc siedzących,

b) wymiary: długość min. 7000 mm, szerokość min. 2100 mm,

c) pozostałe wymagania:

Silnik				wysokoprężny, rzędowy,

moc minimalna 100 kW

spełniający wymogi czystości spalin EURO 3

Skrzynia biegów		mechaniczna, synchronizowana,

Sprzęgło 			jednotarczowe ruchome wspomagane

Ogumienie			komplet opon bezdętkowych

Układ kierowniczy 	przekładnia kierownicza ze wspomaganiem hydraulicznym,

Układ hamulcowy	hydrauliczny dwuobwodowy,

układ antyblokujący ABS.

Zbiornik paliwa 		zbiornik o pojemności min 90 dm3

NADWOZIE

Szkielet nadwozia	 nadwozie wykonane na ramie ze stali

szkielet spawany z profili zamkniętych ze stali nierdzewnej o

przekrojach prostokątnych,

Poszycie zewnętrzne	ściana przednia i tylna wykonana z tworzywa, pasy z blachy

nierdzewnej lub aluminiowej,

malowanie emaliami akrylowymi,

Poszycie wewnętrzne	poszycie ścian bocznych i sufitu wykonane z płyty

laminowanej,

Podłoga			wykonana ze sklejki wodoodpornej, pokryta wykładziną

przeciwpoślizgową- umożliwiającą przewóz osoby na

wózku inwalidzkim, w tylnej części niska podłoga,

Drzwi 			otwieranie drzwi  sterowane  ze stanowiska

kierowcy, możliwość awaryjnego otwierania,

Fotele pasażerskie	indywidualne z tworzywa sztucznego z miękką nakładką na

siedzisko i oparcie,

Okna				szyby 	wykonane ze szkła bezpiecznego, lusterka boczne

podgrzewane,

Ogrzewanie 		ogrzewanie niezależne wodne,

Wyposażenie przestrzeni słupy pionowe, poręcze poziome i uchwyty drzwiowe,

pasażerskiej 		    przycisk „stop” awaryjny – min 2 szt.

przycisk przystanek na żądanie –min. 2 szt.

platforma (pomost) wjazdowa dla wózków inwalidzkich

wraz ze stanowiskiem ich mocowania,

obudowy tablic informacyjnych,

kasowniki elektroniczne – 2 szt.

Wyposażenie przestrzeni  siedzenie kierowcy z pełną regulacją,

Kierowcy	     tachograf  zgodny z obowiązującymi przepisami

dla dwóch kierowców

osłony przeciwsłoneczne przednie i okna kierowcy,

lusterka wewnętrzne,

radiofonizacja z zestawem nagłaśniającym

zamontowane radio,

apteczka.

trójkąt odblaskowy,

Wyposażenie zewnętrzne  lusterka zewnętrzne ogrzewane,

koła zapasowe z zamocowaniem,

Kolorystyka zewnętrzna    autobus zabezpieczony antykorozyjnie,

malowany emaliami akrylowymi wg kolorystyki

uzgodnionej z Zamawiającym.

3.2 DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.2.1 Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnego pojazdu.

3.2.2 Świadectwo homologacji dla skompletowanego pojazdu lub oświadczenie wykonawcy o dostarczeniu dokumentów niezbędnych do zarejestrowania kompletnego pojazdu w dniu przekazania pojazdu do eksploatacji

3.3. Wymagane są:

3.3.1 instrukcje eksploatacji i konserwacji ( instrukcja obsługi , charakterystyka

techniczna urządzenia, instrukcja przeglądów, konserwacji i napraw ,

wykaz części zamiennych , karta gwarancyjna urządzenia),

3.4 Wykonawca musi zapewnić szkolenie pracowników zamawiającego

3.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

3.6 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

3.7 Warunki dodatkowe realizacji zamówienia:

3.7.1 Dostawa kompletnego pojazdu nastąpi – do Zakładu Komunikacji Miejskiej w Hajnówce ul. Łowcza 4.

3.7.2 Gwarancja  mechaniczna minimalny wymagalny okres 24 miesiące bez limitu przejechanych kilometrów. Gwarancja powłoki lakierniczej -  minimum 60 miesięcy.

4. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kompletny pojazd w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

Przekazanie pojazdu nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym .

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania spełnienia tych warunków:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej

przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień,

5.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia,

5.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

5.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2   ustawy,

5.1.5 złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami,

załącznikami oraz zaświadczeniami,

5.1.6 spełniają wymagania określone ustawą prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją.

5.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

5.2.1 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 5.1.2 wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 6.1.

5.2.2 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 5.1.3 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 6.2.

5.2.3 W zakresie warunków wskazanych w punkcie 5.1.1 i 5.1.4 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 6.3.

6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 5

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

6.1 Warunki szczegółowe określone w punkcie 5.2.1 SIWZ – wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenia, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Jednocześnie do oferty należy załączyć:

6.1.1 wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców   – załącznik nr 3

6.2. Warunki szczegółowe określone w punkcie 5.2.2 SIWZ -  każdy z Wykonawców powinien  załączyć do oferty :

6.2.1 sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

6.3 Warunki szczegółowe określone w punkcie 5.2.3 SIWZ - do ofert każdy z Wykonawców powinien załączyć:

6.3.1 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.3.2 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;

6.3.3 zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;

6.3.4 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 i art.

24 ust. 1  ustawy - załącznik Nr 2

6.4 Poza dokumentami określonymi w pkt 6.1-3 wykonawca powinien dołączyć do oferty:

6.4.1 wypełniony i podpisany FORMULARZ OERTOWY z wykorzystaniem wzoru –

załącznik Nr 1,

6.4.2 świadectwo homologacji lub oświadczenie , o którym mowa w pkt 3.2.2

6.4.3 dowód wniesienia wadium,

6.4.4 pisemne pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę oraz załączniki do podejmowana zobowiązań w imieniu wykonawcy jeżeli nie wynika to z dokumentów załączonych do oferty,

6.4.5 oświadczenie o akceptacji proponowanego wzoru umowy – poprzez podpisanie i dołączenie do oferty załączonego do specyfikacji projektu umowy – zał. Nr 4;

6.5 Wymagania dotyczące składanych dokumentów:

6.5.1 oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszej specyfikacji oraz w załącznikach,

6.5.2 oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez

upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z

przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami

prawa,

6.5.3 jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do działania wykonawców W  imieniu oferenta,

6.5.4 wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych formularzy – załączników.

Wszystkie pola i pozycje tych formularzy winny być wypełnione, a w szczególności

muszą zawierać wymagane informacje. Nie dopuszcza się składania alternatywnych

co do treści i formy dokumentów,

6.5.5 wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do

podpisania oferty,

6.5.6 złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami

7.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do

zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać

na adres zamawiającego podany w punkcie 1.

7.2. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

7.3.1 Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

imię i  nazwisko -   		Ryszard Sawicki

stanowisko służbowe  	Dyrektor ZKM w Hajnówce

tel. 085 682 24 34   e-mail: zkm12@wp.pl

8. Wymagania dotyczące wadium

8.1 Ustala się wadium w wysokości: 4 000,- zł, słownie: cztery tysiące złotych.

8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

8.2.1 pieniądzu,

8.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej,

8.2.3 gwarancjach bankowych,

8.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

8.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami).

8.3 Za termin wniesienia wadium w pieniądzu  przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy.

8.4  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

79102013320000110200374793

8. 5 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8. 6  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Do oferty

należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium.

8.7 Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o

koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę

8.8 Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału,

razem z ofertą, na adres zamawiającego podany w punkcie 1

8.9 Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno

zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – wzywające

do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków

zamówienia – następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń

ze strony gwaranta/poręczyciela.

8.10  Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie wykluczona bez rozpatrywania

8.11 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

8.11.1 upłynął termin związania ofertą,

8.11.2 zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie

należytego wykonania tej umowy,

8.11.3 zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty

zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

8.12 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

8.12.1 który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

8.12.2 który został wykluczony z postępowania,

8.12.3 którego oferta została odrzucona.

8.13 Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z

postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez

wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

8.14 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego

oferta została wybrana:

8.14.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie,

8.14.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

8.14.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

9. Termin związania ofertą

9.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania

ofert.

9.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

9.3 W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu

związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak

niż 60 dni.

9.4 Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje

utraty wadium.

9.5 Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

10. Opis sposobu przygotowania oferty

10.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

10.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny, pismem czytelnym.

10.4 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

10.5 Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów

znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje

odrzuceniem oferty.

10.6 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 6 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.7 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób

trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

10.8 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zewnętrzną /opakowanie zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji  oraz oznaczona w sposób następujący : Oferta na dostawę kompletnego, nowego autobusu miejskiego, małej pojemności przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem oferenta.

10.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

11.1 Oferty należy przesłać/składać do 29. VIII 2006 r. do godz. 900 , na adres

zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

11.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy

pisemnej.

11.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz

zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w

punkcie 10 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo

opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu

oferty - opatrzone napisem “Wycofanie”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób

będą otwierane w pierwszej kolejności.

11.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie

terminu składania ofert.

11.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.VIII 2006 .r. o godz. 10 00 w

siedzibie Zamawiającego – Hajnówka ul. Zina 1, pok. 217

11.7 Otwarcie ofert jest jawne.

11.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane

będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w

ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie

byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

11.9 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

12.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i

słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

12.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z

wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

12.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

12.4 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w “Formularzu

ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

12.5 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach

obcych. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w

złotych polskich PLN.

13. Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty , wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

13.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego

rozpatrywania, jeżeli:

13.1.1 oferta – co do formy opracowania i treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

13.1.2 z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki

formalne określone niniejszą specyfikacją,

13.1.3 złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

13.1.4 oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

13.1.5 poprawnie wniesiono wadium,

13.1.6 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

13.2 Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które:

13.2.1 oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych

przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,

13.2.2 za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną

liczbę punktów ustaloną w poniższym opisie, a pozostałe będą oceniane

odpowiednio do parametru najkorzystniejszego,

13.2.3 wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej

punktacji: punktacja 0-10

13.3 Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym

kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom spełniającym

wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie

mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

  - Kryteria oceny

    - Kryteria oceny ofert:

Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty

| Kryterium | Waga |
| --- | --- |
| 1/ cena | W1 = 96 %, |
| 2/ okres gwarancji mechanicznej | W2 = 2 %, |
| 3/ okres gwarancji powłoki lakierniczej | W3 = 2 %, |

    - Ocena oferty:

- Cena – W1 = 96 %,

Oferta z ceną najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów,

natomiast pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru:

C min

---------------  x  10 pkt  x  W1  =  O1

C oferowana

gdzie:          C min  	-    cena najniższa z oferowanych

C oferowana   	-    cena oferowana

- Gwarancja mechaniczna  – W2 = 2  % (  ilość miesięcy  ),

oferta z  najwyższą gwarancją otrzyma maksymalną liczbę punktów, natomiast pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru:

gwarancja  oferowana

--------------   x  10 pkt  x  W2  =  O2

max

gdzie:          . max	- maksymalna  ilość miesięcy gwarancji

. oferowana    	-  oferowana ilość miesięcy gwarancji

- Gwarancja powłoki lakierniczej  – W3 = 2 %  (ilość miesięcy)

oferta z najwyższą  gwarancją  otrzyma maksymalną liczbę punktów, natomiast pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru:

gwarancja oferowana

--------------   x  10 pkt  x  W3  =  O3

max

gdzie:          .. max 	-    maksymalna  ilość miesięcy

.. oferowany    	-    oferowana ilość miesięcy gwarancji

Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów

zostanie dokonana wg następujących zasad:

Sumaryczna ilość punktów:

SP  =  O1  +  O2  +  O3

gdzie:          SP   		-    suma punktów uzyskanych przez kolejnych oferentów

O (1,2,3)   	-    uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach

13.5 Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych

punktów w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą, a

pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska

najwyższą liczbę punktów.

13.6 Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub

więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawiają taki sam bilans ceny i

innych kryteriów), zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

13.7 Zamawiający nie przewiduje zastosowania do wyboru najkorzystniejszej oferty aukcji elektronicznej.

14. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

14.1.1 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

14.1.2 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

14.1.3 wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

14.1.4 postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w

sprawie zamówienia publicznego

14.2 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z

uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych

zawartych w ofercie.

14.3 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą

ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

14.4 Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W

zawiadomieniu o wyborze oferty zamawiający poda nazwę (firmę) i adres

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

14.5 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od

dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty , nie później niż przed upływem

terminu związania ofertą .O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający

powiadomi odrębnym pismem.

14.6 W przypadku gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana,

uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi

przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na

warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych

ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba że w postępowaniu przetargowym

złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upłynie termin

związania ofertą

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

15.1 Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,

wymagane będzie wniesienie – przed podpisaniem umowy – zabezpieczenia

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto  podanej w

ofercie.

15.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy oraz służy pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości

15.3 Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji (terminy

oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym

terminie, zamawiający zleci realizację z środków wniesionych na zabezpieczenie

należytego wykonania umowy. W przypadku gdy koszt ten przekroczy wysokość

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający będzie dochodzić kwot

uzupełniających.

15.4 Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w

kilku następujących formach:

15.4.1 pieniądzu,

15.4.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

15.4.3 gwarancjach bankowych,

15.4.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

15.4.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości.

15.5 Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału

15.6 Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia

należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne

żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania

umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez

jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

15.7 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego w punkcie “Wymagania dotyczące

wadium”.

15.8 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może – w uzgodnieniu z

zamawiającym – zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

15.9 Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

15.10 W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 15.4.

15.11 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.12 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane.

15.13 Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy –

załącznik Nr 4.

17. Środki ochrony prawnej

Wykonawcy oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia

doznał lub może doznać uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI  ustawy.

Hajnówka dn. 20.07.2006 r   						ZATWIERDZAM :

……………………………………….

Gmina Miejska Hajnówka

………………………………………………………………………………………………………

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYŁONIENIE DOSTAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

O F E R T A

| Oferent: (pieczęć oferenta) | Zamawiający: ………………….. ……………………………….. …………………. …………………. |
| --- | --- |

na wyłonienie Dostawcy kompletnego, nowego autobusu miejskiego, małej pojemności przystosowanego  do przewozu osób niepełnosprawnych.

SKŁADAMY OFERTĘ NA DOSTAWĘ

Dostawę autobusu  miejskiego ………………………………………………..

(marka., typ, producent)

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

za CENĘ OFERTOWĄ

1. Cena netto………. zł + VAT ………. zł = cena brutto …………… zł.

słownie............................................................................................................. złotych

........................................................................................................................... groszy

2. Okres  gwarancji mechanicznej  	-		…………….. miesięcy .

3. Okres  gwarancji powłoki lakierniczej   		………………miesięcy.

................................................			                 .............................................................

miejscowość					    podpis osoby reprezentującej oferenta

Dostawę będącą przedmiotem zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie

…………………………….

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

Oświadczamy, iż uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w oferowanym terminie.

Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.

Oświadczamy, ze załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

#### Wadium o wartości  ................... PLN  (słownie: ................................. złotych) zostało wniesione

w dniu  ....................... r  w następującej formie:

.............................................................................................................................................................

W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 5.%  ceny  ofertowej brutto przed podpisaniem umowy  w następującej  formie:

.............................................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty i oświadczenia.

Oferta została złożona na _ _ _   kolejno ponumerowanych stronach od strony numer 1 do strony numer  _ _ _ .

_________________________________________

(reprezentant oferenta lub osoba upełnomocniona)

miejscowość ....................................................... ,                                    data  _ _ . _ _ . 2006r.

Znak sprawy:

ZAŁĄCZNI NR 2DO SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

.......................................................................................................

......................................................................................................

( nazwa oferenta)

Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dn. Prawo zamówień publicznych oświadczam że:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  - wykonawców , którzy przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

  - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

  - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Data 				podpis i pieczęć oferenta

Załącznik Nr 3 SIWZ

………………………….

pieczęć Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT DOSTAW

| L.p. | Przedmiot dostawy | Nazwa i adres zamawiającego | Data wykonania (dzień-miesiąc-rok) | Wartość zamówienia zł brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………………………………………………………..

podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych) przedstawiciel (-li) Wykonawcy

Uwaga!

- Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał  pod uwagę wyłącznie dostawy, które zostały wykonane w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania tj. dniem  24.07.2006 r

Znak sprawy:										strona …………

Załącznik nr 4 SIWZ

UMOWA Nr ………….

NINIEJSZA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej “Umową”) zostaje zawarta dnia ………… r.

POMIĘDZY:

………………………………………………………

………………………………………………………

reprezentowanym przez :

………………………………..

………………………………..

(zwan.. dalej “Zamawiającym”)

a

……………………………………………………………………………

z siedzibą w …………., przy ulicy ………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod ……………………………, nr REGON …………………, nr NIP …………………….

reprezentowan.. przez :

………………………………….

………………………………….

(zwan.. dalej “Dostawcą”)

ZWAŻYWSZY, ŻE:

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Towarów zgodnie z tym jak zostały one określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załączonych do niniejszej Umowy;

Oferta Dostawcy została wybrana przez Zamawiającego;

DLATEGO TEŻ Strony niniejszym uzgadniają, co następuje:

Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy:

Załącznik 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na „Zakup autobusu ……………………………………………………………………..”.

Załącznik 2: Oferta Dostawcy z dnia …….. na „Dostawę autobusu …………………………………...”

Załącznik 3: Dokument gwarancyjny.

Wzajemne prawa i zobowiązania Dostawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w Umowie.

DEFINICJE Definicje Następujące terminy występujące w Umowie będą interpretowane we wskazany poniżej sposób: (a) "Umowa" oznacza umowę w sprawie Zamówienia Publicznego zawartą między Zamawiającym i Dostawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do tej Umowy. (b) "Usługi" oznaczają usługi towarzyszące dostawie Towaru, niezbędne do wykonania Zamówienia Publicznego. (c) „Towar” oznacza fabrycznie nowy autobus ………………………. marki ………………. model ……………….. rok produkcji ………………… , którego dostawa jest przedmiotem Zamówienia Publicznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. (d) “Strona” oznacza Zamawiającego lub Dostawcę, w zależności od kontekstu; a “Strony” oznacza łącznie Zamawiającego i Dostawcę; (e) "Miejsce Dostawy” oznacza miejsce dostawy Towaru i świadczenia Usług. (f) „SIWZ” oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. (g) „Zamówienie Publiczne” oznacza zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy. PRZEDMIOT UMOWY, termin dostawy 2.1. Na podstawie Umowy Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność Towaru, a Zamawiający zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Dostawcy cenę za dostarczony Towar. 2.2. Dostawca jest zobowiązany do wykonania Usługi w postaci: (a) przeszkolenia personelu Zamawiającego, na Miejscu Dostawy, w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonego Towaru. 2.3. Wynagrodzenie należne Dostawcy za świadczenie Usługi wchodzi w skład ceny dostawy Towaru określonej w pkt 9.4. 2.4. Dostawa Towaru i świadczenie Usług nastąpi do dnia ……………. r. WARUNKI DOSTAWY 3.1. Korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania Towaru Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Zamawiającego. 3.2. Miejscem Dostawy jest siedziba Zakładu Komunikacji Miejskiej Hajnówka ul Łowcza 4 . WYDANIE TOWARU 4.1. Za dzień dostawy Towaru Zamawiającemu uważa się dzień, w którym Towar został odebrany przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5. Umowy. SPRAWDZENIE I ODBIÓR TOWARu 5.1. Dostawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie Towaru w celu przeprowadzenia procedury odbioru Towaru w Miejscu Dostawy. 5.2. Sprawdzenie Towaru będzie polegało na upewnieniu się, że Towar jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu punktu 6 Umowy, a w szczególności, że odpowiada on opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w SIWZ. 5.3. Sprawdzenie Towaru w celu oceny stanu wykonania Umowy odbędzie się w dniu dostawy towaru, po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Dostawcę gotowości do wydania Towaru Zamawiającemu. 5.4. Odbiór Towaru odbywać się będzie w Miejscu Dostawy, w dniu dostawy towaru. Z odbioru Towarów sporządza się protokół odbioru, który podpisują obie Strony. 5.5. Zamawiający wskaże Dostawcy na piśmie, w stosownym czasie przed sprawdzeniem Towaru, osobę lub osoby upoważnione do dokonania odbioru Towaru w imieniu Zamawiającego. 5.6. W przypadku, gdy Towar podlegający sprawdzeniu w celu oceny stanu wykonania Umowy lub dokonania odbioru Towaru ma wady w rozumieniu punktu 6 Umowy, Zamawiający może wyznaczyć Dostawcy dodatkowy termin na dostawę Towaru wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 5.7. Dokonanie odbioru Towaru nie zwalnia Dostawcy od roszczeń z tytułu rękojmii lub gwarancji jakości. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE 6.1. Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne Towaru. 6.2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność Towaru z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 6.3. Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Towaru, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich oraz organów skarbowych, wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6.4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich oraz organów skarbowych, wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. GWARANCJA JAKOŚCI, REKLAMACJE 7.1. Dostawca gwarantuje Zamawiającemu, że Towar dostarczony w ramach Umowy jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu punktu 6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru. 7.2. Dostawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z Towarem dokument gwarancyjny, stanowiący załącznik nr 3 do umowy, co do jakości Towaru wystawiony przez siebie lub osobę trzecią. 7.3. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Dostawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych wymiany Towaru na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy Towaru, w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym, a Dostawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione, zobowiązani są dokonać tej naprawy na swój koszt w powyższym terminie. 7.4. Sprzedawca udziela: gwarancji mechanicznej na okres ………miesięcy bez limitu przejechanych kilometrów (minimalny okres 24 miesiące), gwarancji na powłokę lakierniczą na okres ………….. miesięcy (minimalny okres 60 m-cy). 7.4.1 Gwarancja liczona będzie od dnia końcowego odbioru. 7.4.2 Wszelkie naprawy gwarancyjne powinny odbywać się w siedzibie Zamawiającego bez dodatkowych opłat za transport i dojazd. 7.5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne Towarów, powstałe z przyczyn, za które Dostawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 7.6. Jeśli Dostawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany Towaru lub usunięcia wad i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku wymiany Towaru na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Dostawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 8.1. Dostawca ustanowił zabezpieczenie wykonania Umowy w kwocie ………………… w formie ………………………. 8.2. Zamawiający zwróci Dostawcy 70% wysokości zabezpieczenia ustanowionego przez Dostawcę w terminie 30 dni od dnia odbioru Towaru przez Zamawiającego. Pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci Dostawcy wraz z upływem okresu obowiązywania rękojmi za wady lub okresu obowiązywania gwarancji jakości, w zależności od tego, który z tych okresów upłynie później. ZAPŁATA CENY 9.1. Zapłata ceny za dostarczony Towar nastąpi po dokonaniu odbioru Towaru przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze. 9.2. Płatność należności Dostawcy zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury opisującej dostarczony Towar. 9.3. Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego w terminie .30. dni od doręczenia Zamawiającemu faktur VAT. 9.4. Cena dostawy towaru, zgodnie ze złożoną przez Dostawcę ofertą, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy wynosi: ………….. zł ( ………………………. złotych) netto + ………. zł (………………. złotych) podatku VAT = ………… zł (………………………. złotych) brutto. 9.5. Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny. ZMIANA STRON UMOWY I KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW 10.1. Dostawca nie może przenieść na osobę trzecią praw obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części. Dostawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za dostarczone Towary lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 10.2. Dostawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, którzy nie byli wymienieni w ofercie Wykonawcy na wykonanie Zamówienia Publicznego, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 10.3. Dostawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy. 10.4. Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. OPÓŹNIENIE WYKONAWCY, KARY UMOWNE I ODSTąPIENIE OD UMOWY 11.1. Jeśli w toku wykonywania Umowy Dostawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminie określonym w pkt 2.4 umowy, Dostawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. 11.2. W przypadku opóźnienia Dostawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części Zamawiający wyznaczy mu dodatkowy termin na wykonanie Umowy, a w razie jego bezskutecznego upływu, może żądać zapłaty kary umownej, w wysokości 0,1% ceny brutto Towaru za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy. W przypadku, gdy opóźnienie Dostawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części wynosi co najmniej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od Umowy. 11.3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy Towarów lub świadczenia Usług do dnia odstąpienia od Umowy. POUFNOŚĆ 12.1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Niemniej, Dostawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić treści Umowy ani jakiejkolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru, lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej. 12.2. Dostawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt. 12.1. powyżej w innych celach niż wykonanie Umowy. 12.3. Jakikolwiek dokument inny niż Umowa, o którym mowa w pkt. 12.1. powyżej, pozostaje własnością Zamawiającego i podlega zwrotowi na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi jego kopiami oraz nośnikami, na których dokument ten został zapisany w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji Umowy. ROZSTRZYGANIE SPORÓW 13.1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego, chyba że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują właściwość wyłączną innego sądu. PRAWO WŁAŚCIWE, EGZEMPLARZE UMOWY, zmiany umowy 14.1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks cywilny. 14.2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 14.3 Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach w języku polskim, egzemplarzach czego dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Dostawca. Na rzecz i w imieniu Zamawiającego W imieniu i na rzecz Dostawcy

# Footnotes

Oferta musi być podpisana przez osobę lub w przypadku reprezentacji łącznej - przez osoby, zgodnie z zapisami dokumentu potwierdzającego prawo oferenta do występowania w obrocie prawnym.

W przypadku podpisania oferty przez osobę (osoby) upełnomocnione do oferty musi zostać załączone pisemne pełnomocnictwo.