Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

§1

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa zamiatarka drogowa podciśnieniowa z napędem od własnego silnika, na nowym fabrycznie podwoziu samochodu ciężarowego, z mechanizmem szybkiego demontażu/montażu.

§2

Wymagania (parametry) techniczne, jakim odpowiadać musi oferowany pojazd.

- Zamiatarka z dwoma agregatami zamiatającymi, składającymi się ze szczotki talerzowej o średnicy min. 650 mm ze sterowaną siłą docisku, wózka zasysającego na kołach tocznych z oponami z lanej gumy. Dysza ssąca szerokości min. 730 mm.

- Podciśnienie ssące wytwarzane przy pomocy wentylatora napędzanego silnikiem napędowym zamiatarki.

- System zraszający śmieci bezpośrednio w agregacie ssącym.

- Kanał zasysający wykonany z materiałów odpornych na ścieranie z wykładziną wewnątrz kanału zwiększającą skuteczność zasysania.

- Szczotka walcowa nagarniająca min. 400 mm x min. 1500 mm wahliwie zawieszona.

- Prędkość obrotowa szczotek, pozycja i docisk sterowane z kabiny kierowcy.

- Hydrauliczny system zmiany kąta położenia szczotek talerzowych.

- System umożliwiający unoszenie dyszy ssących w celu zbierania większych odpadów.

- Możliwość pracy dwoma agregatami jednocześnie.

- Szerokość zamiatania, przy dwóch agregatach pracujących jednoczenie min. 3600 mm.

- Napęd wszystkich podzespołów zabudowy poprzez nadbudowany silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy min. 75kW przy 1950 obr/min, emisja spalin spełniająca normę EURO 3.

- Skrętna szczotka walcowa nagarniająca z możliwością skręcania w lewą lub w prawą stronę w zależności od wyboru prawego bądź lewego agregatu zamiatającego dopasowująca się do zamiatanej powierzchni z bezstopniową regulacją siły docisku.

- Regulacja siły ssania niezależna od prędkości jazdy samochodu.

- Szczelny zbiornik na śmieci pojemności min. 6,5 m3, wysyp do tyłu, podnoszenie zbiornika hydrauliczne z dodatkową ręczną pompą do awaryjnego unoszenia zbiornika, wykonany ze stali nierdzewnej.

- Blacha, w którą uderzają wciągane nieczystości zabezpieczona przed wycieraniem.

- Dmuchawa wykonana z materiałów odpornych na ścieranie.

- Możliwość spuszczenia nadmiaru zebranej wody ze zbiornika.

- Klapa zbiornika podnoszona hydraulicznie.

- Zbiornik na wodę zabezpieczony przed korozją o pojemności min. 1300 l.

- Możliwość zalania komory na śmieci wodą, w celu wykorzystania urządzenia jako polewaczki- min. 3000 l w układzie.

- Pneumatyczne oczyszczanie sit wewnątrz zbiornika.

- Ręczny wąż zasysający zamontowany obrotowo na dachu zamiatarki wraz z rurą przedłużającą.

- System zraszania wodą szczotek zamiatających oraz zamiatanej powierzchni i kanału zasysającego.

- System do usuwania resztek wody z układu wodnego zamiatarki.

- Czujnik ilości wody informujący o zbyt niskim poziomie, wyłączający pompę w przypadku braku wody.

- System unoszący wózek lub wózki zasysające podczas włączenia biegu wstecznego.

- Zabezpieczenie przed uszkodzeniem silników hydraulicznych i agregatów zasysających w przypadku najechania na przeszkodę.

- System zabezpieczający przed wydobywaniem się kurzu podczas zamiatania (zraszacze i filtry), filtracja drobin o wielkości max 10 µ.

- Pompa wysokiego ciśnienia.

- Dysze spryskiwaczy przed przednim zderzakiem i przy szczotkach talerzowych.

- System umożliwiający szybki montaż/demontaż zamiatarki z podwozia z ramą pośrednią i podporami nastawnym do ustawienia zabudowy.

- Rama pomocnicza zamontowana zgodnie z założeniami producenta podwozia. Wyposażona w wszelkie niezbędne zabezpieczenia oraz ograniczniki ruchu zabudowy.

- Światła ostrzegawcze na zabudowie i na kabinie podwozia.

- Kolor zabudowy- pomarańczowy komunalny z wykonaną reklamą firmy  na ścianach bocznych.

- Minimum 24 m-ce gwarancji na lakier i reklamę na zabudowie.

PODWOZIE

- Zamiatarka zamontowana na podwoziu samochodu ciężarowego.

- Podwozie dwuosiowe o dopuszczalnej masie całkowitej 15,0 t ze wzmocnioną osią przednią z uwagi na przygotowanie do pracy z pługiem odśnieżnym.

- Belka zabezpieczająca przed wjazdem z tyłu.

- Belka przeciw najazdowa przednia.

- Zderzak z tworzywa.

- Spoiler dolny zintegrowany ze zderzakiem.

- Belka poprzeczna tylna przykręcana dla wartości dyszla 20.

- Podwozie przystosowane do ruchu prawostronnego, spełniające wszelkie obowiązujące przepisy i regulacje prawne dotyczące wymogów tego typu pojazdów.

- Podwozie przystosowane do późniejszego zamontowania pługu odśnieżnego i posypywarki.

- Blokada tylnego mechanizmu różnicowego.

- Koło zapasowe.

- Zbiornik paliwa min. 120l.

- Kolor czarny grafit.

SILNIK

- Silnik podwozia wysokoprężny o mocy min. 160 kW, spełniający min. normę emisji spalin min. euro 3.

- Chłodnica wody i chłodnica powietrza.

- Wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym.

- Elektroniczna regulacja silnika EDC.

- Podwójny filtr paliwa.

- Dodatkowy filtr paliwa z separatorem.

- Sprężarka powietrza min. 238 ccm.

- Płomieniowe urządzenie rozruchowe.

- Okładziny sprzęgła bezazbestowe.

- Tempomat.

- Wyciszenie komory silnika.

- Wyciszenie hałasu 80dB.

- Turbo doładowanie ze schładzaniem powietrza doładowywanego.

- Hamulec silnikowy oraz elektroniczny ogranicznik prędkości do 85 km/h

- Podgrzewacz paliwa.

- Wydech spalin pionowy do góry umieszczony za kabiną zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

SKRZYNIA BIEGÓW

- Skrzynia biegów manualna, wielozakresowa, synchronizowana, przystosowana do poruszania się z małymi prędkościami podczas zamiatania.

- Sygnalizacja zewnętrzna (wizualna i akustyczna) biegu wstecznego.

UKŁAD HAMULCOWY

- Pneumatyczny, dwuobwodowy układ hamulcowy

- System ABS.

- Hamulec silnikowy.

- Hamulce tarczowe przedniej i tylnej osi.

KABINA

- Dzienna, krótka, dwuosobowa.

- Tylna ściana kabiny z oknem w części środkowej.

- Ergonomiczny fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym, z regulacją położenia oraz z zagłówkiem.

- Fotel dla pasażera z zagłówkiem.

- Elektrycznie opuszczane szyby.

- Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka wsteczne.

- Lusterko szerokokątne podgrzewane po stronie pasażera i kierowcy.

- Lusterka dodatkowe przystosowane do obserwacji pracy agregatów zamiatarki.

- Lusterko prawe krawężnikowe ogrzewane i sterowane elektrycznie.

- Szyba przednia ze szkła kompaktowego.

- Dwa spoilery boczne.

- Automatyczne pasy dla pasażera i kierowcy.

- Osłona przeciwsłoneczna dla pasażera i kierowcy.

- Kolor biały, na drzwiach bocznych wykonane logo firmy według załączonego wzoru, z przodu napis ,,PUK” dużymi literami w kolorze pomarańczowym.

UKŁAD KIEROWNICZY

- Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie.

- Kierownica z lewej strony.

- Regulowane koło kierownicy.

- Zbiornik oleju wspomagania układu kierowniczego z miarką.

WSKAŹNIKI

- Tachograf cyfrowy dla dwóch kierowców wraz z jego legalizacją.

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

- Dwa akumulatory 12V min. 140Ah.

- Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów.

- Alternator.

- Układ sterowania silnikiem, układem hydraulicznym i zestaw wskaźników cyfrowych.

- Bezpieczniki.

- Zestaw przełączników.

- Oświetlenie robocze agregatów zamiatających.

- Regulacja zasięgu świateł.

- Podwójne reflektory główne halogenowe H7.

- Dwa tylne światła przeciwmgielne.

- Dwa światła wstecznego biegu.

- Światła obrysowe.

- Boczne światła obrysowe.

WYPOSAŻENE DODATKOWE

- Komputer pokładowy służący do dokładnego rozliczania zużycia paliwa i diagnostyki głównych podzespołów pojazdu, menu w języku polskim.

- Podnośnik hydrauliczny 10t.

- IMMOBILISER.

- Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy i apteczka pierwszej pomocy zgodnie z przepisami ruchu drogowego obowiązującymi na terenie Polski.

- Pokrowce na fotele, dywaniki pod nogi, radio samochodowe.

- Osprzęt wchodzący w zakres dostawcy: wąż do napełniania zbiornika wodą, łom, uchwyt na klin pod koło, klin pod koło, smarownica do łożysk wraz z smarem, wąż do spuszczania oleju z silnika napędowego zamiatarki, komplet kluczy niezbędny do prawidłowej obsługi podwozia i zabudowy.

- Instrukcja obsługi i naprawy podwozia i zabudowy w języku polskim.

Katalog części podwozia i zabudowy w języku polskim.

WYMAGANIA DODATKOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji: min. 24miesiące na układ napędowy w tym 12 miesięcy na całość podwozia

na zabudowę min. 24 miesiące.

Maksymalny czas usuwania awarii zamiatarki w okresie gwarancyjnym- 48 godzin od daty zgłoszenia awarii.

Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie i oprzyrządowanie oraz dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację oraz eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego.