Przedmiar robót

na budowę oświetlenia ul. Fabrycznej w Hajnówce

| Lp | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | KNNR-5 0901-01 | Montaż i ustawienie słupów pojedynczych bez ustoju P-10 z żerdzi ZN - l Om | szt. | 2 |  |
| 2 | 0903-01 | J.w. lecz z żerdzi wirowanych K-10/10 dł. 10,5 m | szt. | l |  |
| -» J | 0903-04 | Montaż śruby haków. M20x250mm z uchwytem końc. SO-118 | szt. | 2 | (w tym na ist. słupie) |
| 4 | 0903-04 | J.w. lecz z uchwytem przelotowo-narożnym S0.20. l | szt. | 2 |  |
| 5 | 0905-01 | Montaż przewodu izolow. n.n. typu AsXSn 2x25mm'' | km | 0,108 |  |
| 6 | 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć GXO-0,66/5 | szt. | l |  |
| 7 | 0907-02 | Montaż uziomu w gr.kat. III bedn., ocynk. 30x4mm | m | 10 |  |
| 8 | 0907-05 | Mechaniczne pogrążenie uziomu prętowego typu „Galmar" -pręty stal. miedziow. (6 sztxl,5m)x2 stan. średnicy 5/8" | m | 18 |  |
| 9 | 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych na słupy | szt. | 3 |  |
| 10 | 1003-01 | Montaż przewodów LqYd 2,5mrrr w wysięgnikach na l kpi. - 4m | kpi | 3 |  |
| 11 | 1004-02 | Montaż opraw oświetleniowych OUSE-70 z Lampami WLS-70W sodowymi na wysięgnikach. | szt. | 3 |  |
| 12 | 0906-02 | Montaż skrzynek bezpiecznikowych typu S V 192511 z wkładk. bezp. 6A na słupach | szt. | 3 |  |

Przedmiar robót

na budowę oświetlenia ul. Kolejki Leśne w Hajnówce

| Lp | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | KNNR-5 0901-02 | Montaż i ustawienie słupa pojedynczego z ustojem Ul z 2-ma belkami B-60 typu P-9 (ZN) | szt. | l |  |
| 2 | 0901-04 | Montaż j.w. lecz słupa bliźniaczego RPKG-„6"-9 krańc. -przelotowego z ustojem Ubl (belki B-60 i B80) | szt. | l |  |
| 3 | 0901-05 | Montaż j.w. lecz słupa rozkracznego Kr-9 z ustojem R2/S2 (B-90 szt.4) | szt. | 3 |  |
| 4 | 0903-04 | Montaż śrub hakowych M20x200 S0721, oraz M20x250 oraz M 16x340 (Belos) na sł. blizn. 4+2+2= | szt. | 8 |  |
| 5 | 0905-01 | Montaż przewodu izolow. n.n. typu AsXSn 2x25mm2 na słupach | km | 0,192 |  |
| 6 | 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć GXO-0,66/5 na słupie | szt. | l |  |
| 7 | 0907-02 | Montaż uziomu w gr.kat. III bedndarki ocynk. 30x4mm | m | 10 |  |
| 8 | 0907-05 | J.w. lecz pogrążenie uziomu prętowego typu „Galmar" z prętów stal. miedziow. (6 sztxl,5m)x2 stanów. | m | 18 |  |
| 9 | 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych WO 1 z 2-ma uchwytami na słupach | szt. | 5 |  |
| 10 | 1003-01 | Montaż przewodów LqYd 2,5mm w wysięgnikach na lkpl.-4m | l kpi | 5 | 20 m |
| 11 | 1004-02 | Montaż opraw oświetleniowych OUSE-70 z lampami sodowymi WLS-70W | szt. | 5 |  |
| 12 | 0906-02 | Montaż skrzynek bezpieczników typu S V 1922 11 z wkładkami i wstawkami bezpieczń. 6A na słupach | szt. | 5 |  |

Przedmiar robót

na budowę oświetlenia ul. Daleka w Hajnówce

| Lp | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | KNNR-5 0901-02 | Montaż i ustawienie słupów pojedynczych z ustojem Ul (2belkiB-60)typuP-10(ŻN) | szt. | 3 |  |
| 2 | 0903-04 | Montaż śrub hakowych M20x200 - SOT 21 na słupach ZN | szt. | 12 |  |
| 3 | 0903-04 | J.w lecz śrub hakowych M20x250 kpi na ist. słupach wirowanych st. tr. i nr l | szt. | 3 |  |
| 4 | 0905-01 | Montaż przewodu izolowanego n.n. typu AsXSn 4x25mm2 na istniejących słupach i projektowanych (od st. tr. 1614 do st. istn. nr 14 sieci n.n. stacji transfnr 1613) | km | 0,413 |  |
| 5 | 0905-01 | Montaż przewodu izolowanego n.n. typu AsXSn 2x25mm2 oświetlenia ulicznego od słupa nr 13 istn. st. tr. 1613 do słupa rozkraczonego nr 14 istn. na istniejącym przęśle linii komunalnej. | km | 0,024 |  |
| 6 | 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć 0X0-0,66/5 na słupie nr 14 na którym proj. Jest podział sieci ośw. ulicznego. | szt. | 1 |  |
| 7 | 0907-02 | Montaż uziomu w gruncie kat. III bedn., ocynk. 30x4mm | m | 10 |  |
| 8 | 0907-05 | J.w. lecz pogrążenie uziomu prętowego typu „Galmar" - z prętów stal. miedziow. (6 sztxl,5m) x2 stan | m | 18 |  |
| 9 | 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych na słupy WOI z uchwytami szt 2 na słupach typu ZN | szt. | 6 |  |
| 10 | 1002-02 | J.w. lecz wysięgników WO-5 z elementami EW na sł. nr l wirowym | szt. | 1 |  |
| 11 | 1003-01 | Montaż przewodów LqYd 2,5mm'1 w wysięgnikach na l kpi. - 4m | kpl | 7 | 28 m |
| 12 | 1004-02 | Montaż opraw oświetleniowych OUSE-70 z lampami WLS-70W sodowymi na wysięgnikach. | szt. | 7 |  |
| 13 | 0906-02 | Montaż skrzynek bezpiecznikowych typu S V 192211 z wkładkami bezp. i wstawkami 6A | Szt. | 7 |  |
| 14a | 04005-07 | Wyposażenie istniejącej szafki n.n w st. Transf. Nr 1614 | Szt. | 1 |  |
|  |  | w układ sterowniczo-pomiarowy oświetlenia ulicznego |  |  |  |
| 14b | 0717-01 | Ułożenie AsXSn 2x25 mm² na słupie betonowym nr 14/kr-10 do skrzynki SOM na wys. 3m | Na 100 m | 0,14 |  |
| 14 | 0405-06 | Przykręcenie tabliczki podlicznikowej l-faz do podłoża blachy | szt. | 1 |  |
| 15 | 0312-06 | Mocowanie i podłączenie gniazda wtyk. Bi-6s 25/20A wtz na blasze | na 100 szt. | 0,01 |  |
| 16 | 0406-01 | Montaż stycznika ŚLĄ-16 na blasze | szt. | 1 |  |
| 17 | 0306-06 | Montaż przełącznika n/t na blasze PMg-TC/2 - l bieg | szt. | 1 |  |
| 18 | 0307-03 | Montaż łącznika warstwowego szczękowego 35A | szt. | 1 |  |
| 19 | 0301-14 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt mocowany przez przykręcenie do blachy | na 100 szt.- | 0,05 |  |

Przedmiar robót

na budowę oświetlenia ul. Skośnej w Hajnówce

| Lp | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | KNNR-5 0901-01 | Montaż i ustawienie słupów pojedynczych bez ustoju P-10 z żerdzi ZN- 10 | szt. | l |  |
| 2 | 0901-04 | J.w. lecz słupa bliźniaczego odporowego Ob. „b"-10 i lA-„b"-10 | szt. | 2 |  |
| 3 | 0903-04 | Montaż śruby hakowej kpi M20x200 | szt. | 2 |  |
| 4 | 0903-04 | J.w. lecz M 16x340 „Belos" na sł. Nr 4/1 i 4/3 | szt. | 2 |  |
| 5 | 0905-01 | Montaż przewodu izolow. n.n. typu AsXSn 2x25mm2 | km | 0,103 |  |
| 6 | 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć GXO-0,66/5 na sł. 4/3 | szt. | l |  |
| 7 | 0907-02 | Montaż uziomu w gr.kat. III bedndarki ocynk. 30x4mm | m | 10 |  |
| 8 | 0907-05 | Mechaniczne pogrążenie uziomów prętowych typu „Galmar" z prętów stal. miedziow. (6 sztxl,5m)x2 stanów. | m | 18 |  |
| 9 | 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych na słupach | szt. | 3 |  |
| 10 | 1003-01 | Montaż przewodów LqYd 2,5mm2 w wysięgnikach na l kpi. - 4m | szt. | 3 |  |
| 11 | 1004-02 | Montaż opraw oświetleniowych OUSE-70 z lampami sodowymi WLS-70W | szt. | 3 |  |
| 12 | 0906-02 | Montaż skrzynek bezpiecznikowych typu S V 1925 11 z wkładkami i wstawkami 6A na słupach | szt. | 3 |  |

Przedmiar robót

na budowę oświetlenia ul. Wydmuchowo w Hajnówce

| Lp | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | KNNR-5 0901-02 | Montaż i ustawienie słupów pojedynczych z ustojem U l-P 10 (ZN) | szt. | 2 |  |
| ^ | 0903-01 | Montaż i ustawienie słupów mocnych z żerdzi wirowanych z ustojami Ul - narożnych N10/10 | szt. | 1 |  |
| 3 | 0903-01 | J.w. lecz z ustojem U2 KK10/10 i K.10/10 krańcowych | szt. | 2 |  |
| 4 | 0903-04 | Montaż śruby hakowych kpi M20x250mm („Belos") | szt. | 5 |  |
| 5 | 0903-04 | J.w. lecz końcowych SO 118-425 (sekko) | szt. | 6 |  |
| 6 | 0903-04 | J.w. lecz haka do mocowania taśmą SOT 29 + zestaw taśmy | szt. | 3 |  |
| 7 | 0905-01 | Montaż przewodu izolow. n.n. typu AsXSn 2x25mm² | km | 0,251 |  |
| 8 | 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć GXO-0,66/5 | szt. | l |  |
| 9 | 0907-02 | Montaż uziomu w gruncie kat. III bedn., ocynk. 30x4mm | m | 10 |  |
| 10 | 0907-05 | Montaż i pogrążenie uziomu prętowego typu „Galmar" — pręty stal.. 0=5/8" miedziowane (6 sztxl,5m)x2 stan. | m | 18 |  |
| 11 | 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych na słupy WOI z 2-ma uchwytami na sł. P-10 | szt. | 2 |  |
| 12 | 1002-02 | J.w. lecz wysięgników WO-5 z elementami EW na słupach wirowych | szt. | 3 |  |
| 13 | 1003-01 | Montaż przewodów LqYd 2,5mm² w wysięgnikach na lkpl.-4m | kpi | 5 | 20 m |
| 14 | 1004-02 | Montaż opraw oświetleniowych OUSE-70 z lampami WLS-70W sodowymi na wysięgnikach. | kpi | 5 |  |
| 15 | 0906-02 | Montaż skrzynek bezpiecznikowych typu S V 19251 l z wkładk. bezp. l wstawkami 6A na słupach | szt. | 5 |  |

Ul. Woskowa

| Lp | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | KNNR-5 1004-02 | Montaż opraw oświetleniowych OUSE-70 z Lampami WLS-70W sodowymi na wysięgnikach | kpl | 3 |  |
| 2 | 0906-02 | Montaż skrzynek bezpiecznikowych typu S V 192511 z wkładk. bezp. 6A na słupach | szt. | 3 |  |
| 3 | 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych na słupach | szt. | 3 |  |
| 4 | 1003-01 | Montaż przewodów LqYd 2,5mm w wysięgnikach na lkpl.-4m | kpl | 5 |  |
| 5 | 0905-01 | Montaż przewodu izolow. n.n. typu AsXSn 2x25mm² | km | 0,080 |  |
| 6 | 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć GXO-0,66/5 na sł. 4/3 | szt. | l |  |

Ul. Pszczela

| Lp | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | KNNR-5 1004-02 | Montaż opraw oświetleniowych OUSE-70 z Lampami WLS-70W sodowymi na wysięgnikach | kpl | 5 |  |
| 2 | 0906-02 | Montaż skrzynek bezpiecznikowych typu S V 192511 z wkładk. bezp. 6A na słupach | szt. | 5 |  |
| 3 | 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych na słupach | szt. | 5 |  |
| 4 | 1003-01 | Montaż przewodów LqYd 2,5mm w wysięgnikach na lkpl.-4m | kpl | 5 |  |
| 5 | 0905-01 | Montaż przewodu izolow. n.n. typu AsXSn 2x25mm² | km | 0,160 |  |
| 6 | 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć GXO-0,66/5 na sł. 4/3 | szt. | l |  |

Ul. Słodka

| Lp | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | KNNR-5 1004-02 | Montaż opraw oświetleniowych OUSE-70 z Lampami WLS-70W sodowymi na wysięgnikach | kpl | 4 |  |
| 2 | 0906-02 | Montaż skrzynek bezpiecznikowych typu S V 192511 z wkładk. bezp. 6A na słupach | szt. | 4 |  |
| 3 | 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych na słupach | szt. | 4 |  |
| 4 | 1003-01 | Montaż przewodów LqYd 2,5mm w wysięgnikach na lkpl.-4m | kpl | 4 |  |
| 5 | 0905-01 | Montaż przewodu izolow. n.n. typu AsXSn 2x25mm² | km | 0,120 |  |
| 6 | 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć GXO-0,66/5 na sł. 4/3 | szt. | l |  |

Ul. Pszeniczna

| Lp | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | KNNR-5 1004-02 | Montaż opraw oświetleniowych OUSE-70 z Lampami WLS-70W sodowymi na wysięgnikach | kpl | 6 |  |
| 2 | 0906-02 | Montaż skrzynek bezpiecznikowych typu S V 192511 z wkładk. bezp. 6A na słupach | szt. | 6 |  |
| 3 | 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych na słupach | szt. | 6 |  |
| 4 | 1003-01 | Montaż przewodów LqYd 2,5mm w wysięgnikach na lkpl.-4m | kpl | 6 |  |
| 5 | 0905-01 | Montaż przewodu izolow. n.n. typu AsXSn 2x25mm² | km | 0,180 |  |
| 6 | 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć GXO-0,66/5 na sł. 4/3 | szt. | l |  |