Załącznik Nr.1 do ogłoszenia o

przetargu nieograniczonym

Nr.BI.341/ 5 /2007 z dn. 27.03.2007r

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

1.Zamawiający.

Gmina Miejska Hajnówka

ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

tel./085/ 682 2180, fax /085/ 682 2994

2.Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  poniżej 60.000 euro

- art.39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych  /Dz. U. z 2004r

nr 19 poz 177 z późn. zm./

3.Opis  przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia  jest przebudowa ul. Ks. Wierobieja i Kosidłów w Hajnówce             o łącznej dł. 500mb.

Nomenklatura –Wspólny słownik zamówień /CPV/-45233120-6 , 45232452-5, 28813100-5

4.Zakres robót.

4.1.Zadanie I.

Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem na placu budowy  materiałów drogowych w tym :

-krawężnik bet. typ lekki o wym. 100x15x30cm                                             	- 660 szt.

-krawężnik najazdowy typ lekki o wym.100x15x22cm                                          	- 253 szt.

-krawężnik najazdowy typ lekki o wym. 100x15x30x22 /skosy - 48 lewe+48 prawe/ 	-   82 szt.

-krawężnik bet. typ lekki o wym. 49 x 15 x 30cm   / 80 mb/                     	- 160 szt.

-obrzeża betonowe o wym. 100x6x20cm	- 740 szt.

-płytki betonowe o wym. 35x35x5cm	- 10.600 szt.

-kostka betonowa o gr. 8cm młotek czerwony	- 360 m2

-kostka betonowa o gr. 8cm cegiełka czerwona	- 205 m2

-kostka betonowa o gr. 6cm cegiełka czerwona	- 16 m2

4.2.Zadanie II.

1. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową z wbudowaniem

mechanicznym (warstwa wyrównawcza) w ilości 120,00 t - dotyczy ul. Ks. Wierobieja,

2. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej (warstwy ścieralnej) :

-  gr 5 cm na pow.  ok.   800 m2  - dotyczy ul. Kosidłów,

-  gr 4 cm na pow.  ok. 1650 m2  - dotyczy ul. Ks. Wierobieja,

5.Wymagany  termin  realizacji zamówienia:

- Zadanie I     - dostawa materiałów                                - od dnia 20.04.2007r /sukcesywnie/

- Zadanie II    - wykonanie nawierzchni  asfaltowej        - w miesiącu  maju 2007r

6.Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę  w  zamkniętej  kopercie  należy  złożyć  w siedzibie Zamawiającego  pok. Nr.219

do dnia 12.04.2007r do godz. 10,00.

Koperta powinna być oznaczona –OFERTA - „Przetarg na przebudowę ulic Wierobieja,  Kosidłów w Hajnówce”.

7.Informacja o trybie  otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Zamawiającego  w dniu  12.04.2007r  o godz.1015

w pok. Nr.208

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu oferty zamawiający poda imię i nazwisko ,nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i okresu gwarancji  zawartych  w ofercie.

8. Opis kryteriów i sposób oceny  ofert :

|  | 1. | Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami : / jednakowymi dla wszystkich zadań/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1). | Cena - 90% |  |
|  |  | 2). | Gwarancja – 10% |  |
|  | 2. | Ocena każdej z ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego z kryterium. |  |
|  | 3. | Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym oferentom wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów. |  |
|  | 4. | W zakresie kryterium Nr.2 ocenie podlegać będzie okres gwarancji dany przez oferenta na wykonane roboty zgodnie z zamówieniem liczony w miesiącach. |  |
|  | 5. | Sumaryczna ilość punktów jaką uzyska każda z ocenianych ofert obliczona zostanie wg wzoru: |  |
|  | Cmin.ofert brutto Gwarancja ofer. miesięcy |
|  | ( ----------------------x W1x 100pkt ) + (----------------------------------- x W2 x 100 pkt ) |
|  | Coferty ocen. brutto Gwarancja max. miesięcy |
|  |  | Gdzie: |  |
|  |  | W 1,2 - przyjęte wagi poszczególnych kryteriów; |  |
|  |  | Indeksy – min – dotyczą wartości najniższych spośród przedstawionych w ocenianych ofertach; |  |
|  |  | max – dotyczą wartości najwyższych spośród przedstawionych w ocenianych ofertach; |  |
|  |  | ofer. - dotyczą wartości aktualnie ocenianej oferty; |  |
|  | 6. | W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty. |  |
|  | 7. | Zamawiający zgodnie z art. 88 ustawy p.z.p. za zgodą oferenta może poprawić w ofercie oczywiste błędy i omyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty |  |
|  | 8. | Jeżeli oferent nie wyrazi zgody na poprawienie błędów oferta zostanie odrzucona jako oferta nieważna. |  |
|  | 9. | Jeżeli poprawienie błędów zgodnie z powyższą procedurą spowoduje zmianę ceny ofertowej, ważna i wiążąca dla oferenta i Zamawiającego będzie poprawiona cena. |  |
|  | 10. | Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie o zamówieniach publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podanie wyżej kryteria wyboru. |  |
|  | 11. | Zamawiający wskaże wybranemu oferentowi termin i miejsce podpisania umowy. |  |

9.Wadium.

Zamawiający nie żąda wpłaty wadium

10.Termin związania ofertą  wynosi – 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert

11.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

12.  Zamawiający  nie dopuszcza  możliwości składania oferty wariantowej.

13.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa

w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

14.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

między Zamawiającym a wykonawcą.

Nie dotyczy.

15.Warunki uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

-Przesłanie wykonawcom SIWZ nastąpi  na ich pisemny wniosek w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku  - /art.42 ust 1 + art.27 ust 1 p.z.p./

-Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr. 208 .

-Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  SIWZ.

-Zamawiający  niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień ,chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego  na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

-Cena za SIWZ – nie dotyczy

16.Sposób przygotowania oferty:

-Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

-Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

-Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji  istotnych Warunków Zamówienia.

-Wszystkie  strony oferty  powinny być kolejno ponumerowane.

-Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

-Wykonawca  może  wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak pierwotną ofertę  , z dopiskiem „ZMIANA”

-Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  w zakresie:

na zadanie nr.1, zadanie nr.2  lub na  dwa zadania .

W ofercie należy podać koszt wykonania robót netto i brutto oddzielnie dla  każdego zadania.

Ofertę na załączonym formularzu stanowiącym Załącznik Nr.1 do SIWZ  w zamkniętej kopercie  z napisem „ OFERTA-Przetarg na budowę ulicy Wierobieja i Kosidłów w Hajnówce” należy  złożyć  do dnia 12.04.2007r  do godz.10oo w siedzibie  Zamawiającego w pok.Nr.219

17.Opis warunków udziału w postępowaniu.

17.1.W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1  i art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych i spełniający warunki dodatkowe:

17.2.Spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

18. Zawartość ofert:

Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych oferentom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności, oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału  lub ich kserokopie (odpisy) poświadczone za zgodność przez uprawnione osoby:

1.  Formularz ofertowy / Załącznik Nr 1 do SIWZ/.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień  publicznych / Załącznik Nr.2 do SIWZ/.

3. Aktualny  wypis / odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, lub inny dokument właściwy dla formy organizacyjnej oferenta wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu  składania ofert.

4. Zaświadczenie z właściwego dla oferenta Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.  Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczaniu opłat i składek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.  Dokumenty potwierdzające, iż materiały będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (dołączyć atesty, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną / - dot.Zad.Nr.I.

7. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie ,posiadają wymagane uprawnienia do wykonania zamówienia z podaniem nazwiska Kierownika Budowy  posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane /załączyć ksero uprawnień i zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa/- dot. Zadania Nr. II

8.  Wykaz robót budowlanych  zrealizowanych przez oferenta w okresie ostatnich pięciu lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia ,z podaniem ich wartości  oraz daty i miejsca wykonania  oraz załączeniem  dokumentów potwierdzających ,że  roboty te zostały wykonane z należytą starannością  min.3 -  dotyczy Zadania Nr.II.

9. Zobowiązanie do wpłacenia /wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia o równowartości 5% ceny ofertowej w przypadku wybrania oferty przez Zamawiającego. Zabezpieczenie musi być wniesione przed wyznaczonym terminem podpisania umowy – dotyczy Zadania Nr II

10. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją techniczną, SST, przedmiarem robót i SIWZ, a proponowana w ofercie wartość brutto jest całkowitą kwotą wykonania zadania  –dot.  Zadania Nr II.

- Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie, np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie przez Wykonawcę spowoduje odrzucenie oferty. Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i własnoręcznym podpisem osoby poświadczającej

- Złożenie przez oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzącego postępowanie spowoduje wykluczenie oferenta z dalszego  postępowania zgodnie z art.24 ust.2 pkt.2 Ustawy z 29 stycznia 2004r –Prawo zamówień publicznych.

19.Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści     zawieranej umowy.

19.1.Wykonawca/Dostawca dołoży należytej staranności przy wykonaniu zamówienia w szczególności zaś przejmie na siebie obowiązek  wyrównania strat powstałych w wyniku niesolidnie wykonanego zamówienia.

19.2.Za nieterminowe wykonanie zamówienia  Zamawiający potrąci z należności Wykonawcy/Dostawcy  0,2% wartości zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki.

19.3.Wykonawca robót dot. zadania  Nr.II w ramach oferowanej ceny zapewni na czas budowy kierownika budowy, obsługę geodezyjną  , wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz zabezpieczenie placu budowy.

19.4.Dostawca materiałów objętych zamówieniem  wraz   z  fakturą  dostarczy   aktualne  certyfikaty, atesty lub świadectwa  jakości ./dot.zad.nr.I/

19.5. Dostawca przy każdej dostawie dostarczy oświadczenie stwierdzające, iż dostarczone materiały posiadają pełną 100% wytrzymałość i nadają się do natychmiastowego wbudowania (z podaniem daty produkcji dostarczonej partii materiałów) /dot. Zad. Nr I/

19.6. Zamawiający zastrzega, aby wszystkie materiały drogowe pochodziły od jednego producenta /dot. zad. nr I/

20.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego  wykonania umowy.

Przed wyznaczonym  terminem podpisania umowy musi być wniesione zabezpieczenie w

wysokości 5% wartości zamówienia brutto  - dot. Zadania Nr. II.

Zabezpieczenie może być wniesione w jednej z n/w  form:

- w pieniądzu – przelewem na rachunek zamawiającego w banku konto PKO BP  Hajnówka

52 1020 1332 0000 1302 0037 7218

- w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada  2000r o utworzeniu Polskiej  Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości / Dz.U.Nr.109,poz 1158 , z późn.zm./.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń ,powinny one być wystawione na okres wykonania zamówienia oraz okres rekojmii.

21.Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcom w toku

postępowania.

Oferentom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze określone w dziale  VI ustawy.

22.Pracownikami  upoważnionymi  do kontaktów z oferentami  są:

Jarosław Kicel  lub Emilia Bartoszuk  tel. (0-85) 682 2875 i  682 6443 lub  fax  (0-85) 682 2994.

Wykaz załączników stanowiących integralną część  SIWZ:

1.Formularz ofertowy  wraz z załącznikami 1,2,     - Załącznik Nr.1do SIWZ

2.Formularz oświadczenia Wykonawcy / art.22 ustawy p.z.p / - Załącznik Nr.2 do SIWZ

3.Projekt budowlany drogowy  - Załącznik Nr.3 do SIWZ/dot.zad.nr.2 /.

4.Szczegółowa Specyfik.Techniczna – Załącznik Nr.5 do SIWZ /dot.zad.2/

### ...............................................

### (pieczęć oferenta)

Załącznik do oferty Nr 1

BI.341/ 5 /2007

Zadanie Nr.1

Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem na placu budowy  materiałów drogowych wg. wymiarów jak podano w tabelce.

### KOSZTORYS   OFERTOWY

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość szt./m2 | Cena jednost. netto | Podatek VAT ......% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krawężnik beton. typ lekki o wym. 100x15x30cm | 660,00 szt. |  |  |  |
| 2. | Krawężnik beton. typ lekki o wym. 100x15x22/najazdowy/ | 253,00 szt. |  |  |  |
| 3. | Krawężnik beton. typ lekki o wym.100x15x30x22cm /najazdowy-skośny/ /41 lewe + 41 prawe/ | 82,00 szt. |  |  |  |
| 4. | Krawężnik beton. typ lekki o wym. 49x15x30cm /80mb/ | 160,00 szt. |  |  |  |
| 5. | Obrzeża betonowe o wym. 100x6x20cm | 740,00 szt. |  |  |  |
| 6. | płytki betonowe o wym. 35x35x5cm | 10.600,00 szt. |  |  |  |
| 7. | kostka betonowa o gr. 8cm młotek czerwony | 360,00 m2 |  |  |  |
| 8. | kostka betonowa o gr. 8cm cegiełka czerwona | 205,00 m2 |  |  |  |
| 9. | kostka betonowa o gr. 6cm cegiełka czerwona | 16,00 m2 |  |  |  |
|  | OGÓŁEM: |  |  |  |  |

Słownie : .................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.........................................dnia.................................                 .....................................................................

(pieczęć i podpis oferenta)

### ...............................................

### (pieczęć oferenta)

Załącznik do oferty Nr.2

BI.341/ 5 /2007

Zadanie Nr 2

Wykonanie nawierzchni utwardzonej jezdni  z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej wg. tabeli:

##### KOSZTORYS   OFERTOWY

Słownie..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................dnia.................................                 .....................................................................

(pieczęć i podpis oferenta)

Załącznik Nr.1do SIWZ dot. przetargu

nieograniczonego Nr.BI.341/ 5  /2006

.................................................                                          miejscowość, data..............................

( pieczęć  firmy)

# FORMULARZ   OFERTOWY

#### Dane oferenta:

| Nazwa: | ......................................................................................................... |
| --- | --- |
| Siedziba: | ......................................................................................................... |
| Nr.telefonu/faksu: | .......................................................................................................... |
| Nr. REGONU | .......................................................................................................... |
| Nr. NIP | .......................................................................................................... |

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na  :

Przebudowę ulicy Wierobieja, Kosidłów i Zaułek Targowy w Hajnówce o łącznej dł. 572,00mb

w zakresie dotyczącym:

Zadania Nr. I...............................................................................................................................

Zadanie  Nr.II..............................................................................................................................

składam  niniejszą ofertę i zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia na warunkach

jak niżej:

Zadanie Nr. I

wartość netto                    -     ..............................................................

podatek VAT                    -    ..............................................................

wartość brutto                   -    ..............................................................

Słownie..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zadanie Nr. II

wartość netto                    -     ..............................................................

podatek VAT                    -    ..............................................................

wartość brutto                   -    ..............................................................

Słownie..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do oferty .

Termin wykonania zamówienia:

...................................................................................................

...................................................................................................

Okres gwarancji /wyrażony w liczbie miesięcy/:

...................................................................................................

...................................................................................................

Zamówienie wykonamy samodzielnie.

Uważamy się  za związanych  niniejszą  ofertą  przez okres  30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

Na .......... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Integralną część oferty stanowią n/w załączniki:

1..........................................................................

2..........................................................................

3..........................................................................

4..........................................................................

5..........................................................................

6..........................................................................

7..........................................................................

8..........................................................................

9..........................................................................

10........................................................................

.........................................dnia.................................                 .....................................................................

(pieczęć i podpis oferenta)

Załącznik Nr. 2 do SIWZ dot przetargu

nieograniczonego Nr. BI. 341/5/2007r

........................................................

(pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Zgodnie z art. 22 ust. l i art. 24 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) oświadczam, że podmiot., który reprezentuję /  reprezentujemy:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust l ustawy,tj.:

a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie / w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lecz szkoda ta została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności1,

b) Nie jest podmiotem, w stosunku do którego otwarto likwidację, lub którego upadłość ogłoszono,

c) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

d) Nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych2,

e) Żaden z członków organu zarządzającego firmy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestwstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych3.

.......................................................

Pieczęci i podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy:

1 niepotrzebne skreślić.

2 dotyczy Wykonawcy który jest osobą fizyczną oraz spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych odnośnie wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza,

3 dotyczy Wykonawcy,  który jest osobą prawną

-

# Text boxes

| Lp. | Rodzaj robót | Ilość jednostek m2/t | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość robót netto zł. | Wartość robót brutto zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (warstwa wyrównawcza)(dotyczy ul. Wierobieja) | 120,00 t |  |  |  |
| 2. | wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej (warstwy ścieralnej) gr 5 cm na (dotyczy ul. Kosidłów) | 800,00 m2 |  |  |  |
| 3. | wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej (warstwy ścieralnej) gr 4cm (dotyczy ul. Wierobieja) | 1.650,00 m2 |  |  |  |
|  | Wartość netto |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto |  |  |  |  |