ELIS 15-399 Białystok, ul. Handlowa 7 lok. 319 NIP – 542-244-19-47 telefon / fax ( 085 ) 878 23 25 telefon komórkowy 0 606 206 443, emall: ciszewski @epf.pl

Specyfikacja  techniczna

D-03.02.01

OBIEKT       : Skrzyżowanie ulic: 3-goMaja – St. Batorego – A. Zina w Hajnówce

ADRES        : Hajnówka

TEMAT        : Kanalizacja deszczowa

INWESTOR : Urząd Miasta w Hajnówce

ul. A. Zina 1

Nazwy i kody robót budowlanych według  Wspólnego Słownika Zamówień

Dział : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robót : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

Klasa robót : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, i kolei ; wyrównania terenu

Kategoria robót : 45232130-2 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania wody burzowej

DATA : 2006-04-26

# SPIS  TREŚCI

- Część  ogólna

  - Nazwa nadana zamówieniu

  - Przedmiot ST

  - Zakres stosowania ST

  - Przedmiot i zakres robót objętych ST

  - Określenia podstawowe, definicje

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

  - Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych

  - Nazwy i kody

- Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

  - Wymagania ogólne dotyczące materiałów

  - Rury i kształtki kanalizacyjne

  - Studzienki kanalizacyjne betonowe

  - Studzienki kanalizacyjne ściekowe

  - Beton

  - Zaprawa budowlana

  - Woda

  - Piasek do zapraw

  - Kruszywo mineralne

  - Piasek na podsypkę i obsypkę kanału

  - Zestawienie materiałów – rur kształtek , prefabrykowanych elementów

  - Elementy umocnienia ścian wykopów

  - Składowanie materiałów

    - Rury z tworzyw sztucznych pełnych

    - Kręgi betonowe

    - Włazy kanałowe

    - Kruszywo

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

  - Sprzęt do robót ziemnych i wykończeniowych

  - Sprzęt do robót montażowych

- Wymagania dotyczące środków transportu

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

  - Transport rur kanałowych z tworzyw sztucznych

  - Transport kręgów

  - Transport włazów kanałowych i pierścieni odciążających

  - Transport wpustów żeliwnych

  - Transport mieszanki betonowej

  - Transport kruszyw

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

  - Ogólne zasady

    - Zakres robót przygotowawczych

    - Zakres robot zasadniczych

  - Wykonanie robót

    - Prace wstępne

    - Roboty przygotowawcze

    - Roboty ziemne

    - Umacnianie wykopów

    - Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego

    - Demontaż istniejącego kanału, studni rewizyjnych, przykanalików i wpustów ulicznych

    - Podsypka pod kanał

    - Montaż rurociągów z PVC

    - Połączenia rur i kształtek z PVC i PP

    - Obsypka kanału

    - Studnie kanalizacyjne

    - Montaż studni betonowych

    - Montaż studzienek ściekowych

    - Zasypanie wykopów do poziomu terenu

- Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

  - Kontrola pomiary i badania

    - Badanie materiałów

    - Badanie zgodności z dokumentacją projektową

    - Badanie wykonania wykopów

    - Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego

    - Badanie głębokości ułożenia przewodu

    - Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

    - Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozją

    - Badanie warstwy ochronnej zasypu

    - Dopuszczalne tolerancje i wymagania

    - Kontrola i badania laboratoryjne

    - Badania jakości robót w czasie budowy

    - Próba szczelności kanału grawitacyjnego

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

  - Ogólne zasady obmiaru

  - Szczegółowe zasady obmiary robót

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych

  - Ogólne zasady odbioru

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

  - Odbiór końcowy, Końcowe Przyjęcie Robót

- Opis sposobu rozliczania robót

  - Ogólne ustalenia dotyczące płatności

  - Cena jednostkowa 1 m3 wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypką

  - Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji

  - Cena jednostkowa wykonania studni

  - Cena jednostkowa wykonania studzienki wpustów deszczowych

  - Cena demontażu studzienki wpustu deszczowego

- Dokumenty odniesienia

  - Katalogi

  - Normy

  - Inne przepisy i literatura

- CZĘŚĆ   OGÓLNA

  - Nazwa nadana zamówieniu

Kanalizacja deszczowa z przyłączami wpustów deszczowych w rejonie skrzyżowania ulic: 3-go Maja – St. Batorego – A. Zina w Hajnówce.

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania ogólne dotyczące  wykonania i odbioru  robót  związanych z  budową kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic: 3-go Maja – St. Batorego – A. Zina w Hajnówce.

Opracowanie obejmuje :

- budowę kanału deszczowego o długości 48,0m

- podłączenie czterech wpustów ulicznych do projektowanego kanału

- demontaż istniejącego wpustu deszczowego wraz ze studzienką

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowić będzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. , 1.2.

  - Przedmiot i zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu sieci kanalizacyjnych i przykanalików oraz obiektów i urządzeń na tych sieciach, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyżej są : wykopy, umocnienia ścian wykopów , odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wód gruntowych ( względnie opadowych ), wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  budową kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach dróg :

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne – wykopy z umocnieniem

- budowa kanału deszczowego grawitacyjnego

- budowa studzienek rewizyjnych na sieci

- demontażu istniejącego wpustu wraz ze studzienką

- wykonanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami

- próby szczelności przewodów kanalizacji deszczowej

- zasypanie wykopów

- kontrola jakości

  - Określenia podstawowe, definicje

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w „Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, odpowiednimi normami ( PN i EN-PN ) oraz określeniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 i OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

    - -   Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia

ścieków opadowych

    - -   Kanały

      - -  Kanał – liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnego odprowadzenia ścieków

      - -  Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych

      - -  Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustów deszczowych z siecią

kanalizacji deszczowej

      - Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów

bocznych

      - Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika

      - Kanał nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości mniejszej niż 1,0m

      - Kanał przełazowy – kanał zamniety o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż

1,0m

    - -   Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

      - - Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym ,

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów

      - -  Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach

osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych

1.5.3.3 -  Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia  co

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy

      - - Studzienka kaskadowa ( spadowa ) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy

przewód pionowy umożliwiający wytrącanie nadmiaru energii ścieków, spływających z

wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego

1.5.3.5. - Studzienka bezwłazowa – ślepa – studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez

otworu włazowego, spełniająca funkcję studzienki połączeniowej

1.5.3.6. - Komora kanalizacyjna – komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do

kontroli prawidłowej eksploatacji kanałów

1.5.3.7. - Komora połączeniowa – komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy

1.5.3.8  - Komora spadowa ( kaskadowa ) komora mająca pochylenie i zagłębienie dna

umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego

kanału dopływowego

1.5.3.9. - Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzający ścieki do odbiornika

      - - Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do

kanału z utwardzonych powierzchni terenu

1.5.4.   -  Elementy studzienek i komór

1.5.4.1 -  Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory, przeznaczona do

czynności eksploatacyjnych]

      - -   Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi,

przeznaczony o zejścia obsługi do komory roboczej

      - -  Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą

1.5.4.4.-  Właz kanałowy – element żeliwny , przeznaczony do przykrycia  studzienek

rewizyjnych kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń.

1.5.4.5.-  Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki,  przeznaczony  do przepływu w

nim ścieków.

      - -  Spocznik – element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory

roboczej.

    - – Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

###### Wykonawca robót montażowych jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za

###### zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w Wytycznych

###### Technicznych Wykonania i Odbioru dla sieci kanalizacyjnych, ST, i poleceniami

###### Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlaną.

###### Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne”  pkt 1.5.

  - Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych

###### Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią :

- projekt budowlany , opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03-07-2003 r. „ w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” ( Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz. 1133 ) , dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02-09-2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ) ,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych ) , sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami ),

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych , zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z Nr 92, poz. 881 ),

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robót ( zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ),

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizacji deszczowej.

  - Nazwy i kody

Nazwy i kody robót budowlanych według  Wspólnego Słownika Zamówień

- Dział : 45000000-7 Roboty budowlane

- Grupa robót : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

- Klasa robót : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych , autostrad , dróg , lotnisk , i kolei ; wyrównania terenu

- Kategoria robót : 45232130-2 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania wody burzowej

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYROBÓW  BUDOWLANYCH

  - Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST    Kod  CPV 45000000-7  „Wymagania Ogólne” pkt. 2

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny mieć :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich  Norm, z europejską aprobatą techniczna lub krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi , lub

- deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta , jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejską , lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczna , bądź  uznano za regionalny wyrób budowlany”.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji  Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inwestora materiał z innego źródła.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,   licząc się  z jego   nieprzyjęciem   i niezapłaceniem za wykonaną pracę.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewiduje posiadanie zaświadczenia  o jakości  lub  atestu,  winny  być zaopatrzone  przez  producenta  w taki dokument. Do faktury zakupu należy dołączyć certyfikat jakości i atest.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiałów.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na plac budowy oraz właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

  - Rury i kształtki kanalizacyjne

Rury powinny być proste, zachowywać przekrój i mieć gładkie powierzchnie.

Dopuszczalne odkształcenia dla rur z tworzyw sztucznych wynoszą w od 1 do 2 %.

    - Rury kanalizacyjne z PVC

-  łączone na uszczelkę gumową, wg PN-80/C-89205, PN-83/C-89203.

    - Kształtki PVC

- łączone na uszczelkę gumową, wg PN-76/C-89202.

  - Studzienki kanalizacyjne betonowe

    - Komora robocza – komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów ) powinna

być wykonana z:

- kręgów polimerobetonowych lub betonowych łączonych na uszczelki gumowe

odpowiadających wymaganiom normy BN-86/8971-08(17)

    - Komin włazowy – powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 – 1,0 m odpowiadających wymaganiom normy BN-86/8971-08 (20)

    - Dno studzienki – wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego marki B-10

    - Zwieńczenia – należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 124 ; 2000 jako: betonowe pierścienie odciążające

    - Włazy kanałowe – należy wykonywać jako:  włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom normy  PN-93-H-74124 , PN-EN 124;2000 umieszczone w korpusie drogi

    - Stopnie złazowe – stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom

normy PN-64-H-74086(12)

  - Studzienki  kanalizacyjne ściekowe

    - Wpusty uliczne żeliwne z żeliwa sferoidalnego powinny odpowiadać wymaganiom

PN-H-74080-01 [12]

    - Studzienki ściekowe ( DN 500 mm ) z typowych  elementów prefabrykowanych betonowych

    - Zwieńczenia – należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 124 ; 2000 jako: betonowe pierścienie odciążające ,  wpusty uliczne z żeliwa sferoidalnego z kratą krawężnikową

  - Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom normy

BN 62/6738-93.

  - Zaprawa budowlana

Zaprawa budowlana do połączeń elementów prefabrykowanych powinna odpowiadać

wymaganiom PN-90/B-14501.

  - Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.

  - Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiadać normie PN-79/B-06711.

  - Kruszywo mineralne

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712.

2.10.  Piasek na podsypkę i obsypkę kanału

Piasek drobny, średni, gruby, odpowiadający normie PN-86/B-02480  - spełniający wymagania producenta rur. Żwir filtracyjny.

2.11.  Zestawienie materiałów – rur, kształtek , prefabrykowanych elementów

Ilość głównych elementów wyposażenia i uzbrojenia kanału deszczowego podane w   poniższym zestawieniu traktowane są jako elementy składowe robót zasadniczych tj. montażu kanału i studni rewizyjnych. Różnice pomiędzy ilościami elementów podanymi w zestawieniu w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczności zachowania wymaganej przez Inżyniera jakości robot nie mogą być podstawą zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze robót wynikających z tego kontraktu lub innych roszczeń Wykonawcy.

Zestawienie materiałów sporządzono w poniższych   tabelach:                                       Tabela 1

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rury kanałowe PVC lite KLASA S (315mm | mb | 48,0 |
|  | Rury kanałowe PVC lite KLASA S (200mm | mb | 28,0 |
|  | Studzienki ściekowe (500mm betonowe z włazem kl. D400 chodnikowe boczne z kratą krawężnikową z żeliwa sferoidalnego | Szt. | 4 |
|  | Studzienka kanalizacyjna (1000mm o głębokości do 1,5m z kręgów betonowych wibroprasowanych łączonych na uszczelki gumowe , z komorą prefabrykowaną z odpowiednimi otworami dopływowymi z płytą denną , pierścieniem odciążającym, pokrywą żelbetową i włazem typu ciężkiego kl. D400 | Szt. | 1 |
|  | Tuleja ochronna z uszczelką (315mm | Szt | 2 |
|  | Tuleja ochronna z uszczelką (200mm | Szt | 8 |
|  | Kształtka przejściowa PVC / BETON (200mm | Szt | 1 |

2.12. Elementy umocnienia ścian wykopów

- typowe szalunki klatkowe do wykopów liniowych z atestem

- grodzice stalowe

- wypraski

2.13.   Składowanie materiałów

2.13.1.  Rury z tworzyw sztucznych pełne

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym

należy je odpowiednio chronić:

- przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub             przewożone

- rury w prostych odcinkach – składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach  1 do 2  metrów.

- Nie przekraczać wysokości składowania  około 1 m dla rur o małych średnicach.

- Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.

- Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

- W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

- Wykonawca jest zobowiązany układać rur według poszczególnych grup , wielkości  i  gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych  stosów lub pojedynczych rur.

2.13.2. Kręgi betonowe

Kręgi można składować  na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji

wbudowania wysokość składowania  nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie  powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych  kręgów.

2.13.3. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe  powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco.  Włazy powinny być posegregowane wg klas.

Powierzchnie składowania powinny być utwardzone i odwodnione.

2.13.4. Kruszywo

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka

wodociągu.

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

3.    WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt. 3 .

Do wykonywania robót należy stosować jedynie taki sprzęt , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące użytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych i wykończeniowych

###### Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu:

- koparka podsiębierna  0,60 m3

- spycharka kołowa lub gąsienicowa

- żuraw budowlany do 6,0 ton

- sprzęt do zagęszczania gruntu : zagęszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne, płyty zagęszczające, stopy zagęszczające

- wyciąg do urobku ziemi

- beczkowóz 4 tony

- betoniarka

- szalunki  klatkowe atestowane

- sprzęt do transportu

- samochody samowyładowcze 5-10 ton

- agregat prądotwórczy

- wyciągarki ręczne 3 – 5 ton

- sprzęt ręczny – inny niezbędny do wykonania zadania

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzęt musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

3.3. Sprzęt do robót montażowych

- żuraw budowlany do 6,0t

- płyty zagęszczające i stopy zagęszczające

- pompy do miejscowego odwodnienia

- samochód skrzyniowy z dłużyca

- samochody samowyładowcze

- wciągarka mechaniczna

- betoniarka

- narzędzia i elektronarzędzia ręczne

- sprzęt ręczny

- agregat prądotwórczy

- inny sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zadania

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPOTROWYCH

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

# Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt. 4

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami SST, PZJ, oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego ( kołowego, szynowego, wodnego ) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

  - Transport rur kanałowych z tworzyw sztucznych

Rury z tworzywa sztucznego mogą być przewożone dowolnymi środkami w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozić w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyroby przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem pod  wpływem sił bezwładności  występujących w czasie  ruchu pojazdów.

Transport rur  z tworzywa sztucznego powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by   wolne końce występujące poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.

  - Transport kręgów

Transport kręgów , prefabrykatów betonowych powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich      usztywnienia przez  zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych    odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m i 1,2 m  należy wykonywać za pomocą   minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

  - Transport włazów kanałowych i pierścieni odciążających

Włazy kanałowe i pierścienie odciążające mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

  - Transport wpustów żeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

  - Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granice określona w wymaganiach technologicznych.

# 4.8.   Transport kruszyw

# Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób

# zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem.

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH

  - Ogólne zasady

# Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV  „Wymagania ogólne” pkt. 5 .

# Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami PN i EN-

# PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

    - Zakres robót przygotowawczych

- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem

- przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych

- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym ( drogi kołowe )

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego

- wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych

    - Zakres robot zasadniczych

# Roboty zasadnicze w zakresie  budowy kanalizacji deszczowej obejmują :

- wykonanie wykopów

- umocnienie wykopów

- wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie

- układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień

- łączenie rur i kształtek

- demontaż istniejącego wpustu deszczowego

- montaż studni rewizyjnych

- montaż studzienek ściekowych wraz z wpustami

- wykonanie obsypki kanałów

- próbę szczelności kanału

- badania i pomiary kontrole, sondowania

- zasypanie wykopów

  - Wykonanie robót

5.2.1.  Prace wstępne

Wykonawca przedstawi  Inwestorowi do akceptacji :

- projekt organizacji robót,

- harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane   roboty związane z budową kanalizacji deszczowej,

    - Roboty przygotowawcze

- Podstawę wytyczenia trasy kanału stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi kanału z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych   należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy.

- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

    - Roboty ziemne

Sposób wykonywania robót ziemnych powinien być dobrany w zależności od wielkości robót, głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu , oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Do robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizację należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych mechanicznie lub ręcznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Należy w taki sposób wytyczać minimalną szerokość wykopu, aby możliwe było wykonanie stosownego zagęszczenia gruntu przy użyciu dostępnych urządzeń. Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do   odbiornika i prowadzić w górę w  kierunku  przeciwnym  do  spadku  kanału.  Zapewnia  to  możliwość grawitacyjnego  odpływu  wód  z wykopu w czasie  opadów oraz  odwodnienia  wykopów nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle  do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie  suchym,   a w gruncie  nawodnionym  około  20  cm.   Pogłębienie wykopu  do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Należy  unikać naruszenia  struktury  gruntu w strefie  dennej  wykopu.   Jeżeli  doszło  do naruszenia  struktury  gruntu,  trzeba  dno wykopu  wyrównać za  pomocą odpowiedniego materiału oraz zagęścić grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. W  trakcie   realizacji   robót  ziemnych   należy   nad   wykopami   ustawić   ławy   celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wyjście   (zejście)   po  drabinie  z  wykopu  powinno  być wykonane  z  chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami.   Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Dno wykopu  powinno  być równe i wykonane ze spadkiem  ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie ścian wykopów.

    - Umocnienie wykopów

Wykopy umocnić szalunkami klatkowymi typu płytowego z atestem posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa , wariantowo szalunkami z wyprasek zakładanych poziomo z rozparciem zgodnie  z PN i przepisami BHP.  Obudowa powinna wystawać 15cm ponad powierzchnię terenu. Umocnienie ścian szalunkiem klatkowym jest złożone z oddzielnych odcinków tak zwanych klatek o długości 4,0 – 5,0m, z których każda stanowi całość. Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. Rozbiórkę umocnień należy prowadzić z jednoczesnym zasypywaniem wykopów . Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie.

    - Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego

Istniejące uzbrojenie podziemne  na czas robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć przez podwieszenie na warunkach właściciela uzbrojenia podziemnego.

    - Demontaż istniejącego wpustu deszczowego wraz ze studzienką ściekową

Istniejący wpust deszczowy wraz ze studzienką w miejscu projektowanego przedłużenia istniejącego przykanalika kanalizacji deszczowej zdemontować stosując ogólnie dostępny sprzęt do wyburzeń budowli z  elementów betonowych i żelbetowych  z zachowaniem przepisów BHP. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce wskazane przez Inżyniera. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco i wywozić w miejsce utylizacji lub stałego składowania.

    - Posypka pod kanał

Projektowany kanał należy ułożyć na podsyp wyrównawczej o grubości określonej w projekcie wykonawczym i przez producenta rur.  Rury należy układać w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce wykonanej z piasku. Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu , żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. Piasek na podsypkę nie może być zamrożony i nie może zawierać ostrych kamieni lub łamliwego materiału. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym.

    - Montaż rurociągów z PVC

Zaleca się montaż przewodów z PVC  w zakresie temperatur otoczenia od 0o do 30oC. Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z producentem.  Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z Projektem. Opuszczanie i układanie przewodów na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny – nie mogą mieć uszkodzeń , oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń  podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30,0 m na prostej lub w punktach załamania, służące do odtworzenia osi kanału w wykopie. Ławy celownicze są ustawiane na określonej rzędnej z zachowaniem spadku kanału. Należy codziennie sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur. Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem, głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz o 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie przykrycia h jednak nie więcej niż 0,1 m.

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, za pomocą pasów parcianych. Ręcznie do wykopu można wkładać rury i kształtki o średnicy do DN 400. Stosując wciągniki lub zawiesie należy wykluczyć możliwość uszkodzenia materiału. Nie mogą być stosowane haki, łańcuchy, linki stalowe oraz inne urządzenia pomocnicze mogące spowodować obciążenie punktowe lub udarowe.

Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału.

Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw.    krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach. Najniższy punkt dna układanej  rury powinien znajdować się dokładnie na  kierunku osi budowanego kanału. Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką z granulatu. Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. Nie wolno dokonywać korekt ułożenia poszczególnych części rurociągu przez uciskanie i przepychanie względnie uderzenie ciężkim przedmiotem. Zarówno grunt rodzimy jak i materiał podłoża muszą wykazywać wystarczającą nośność. Nie wolno stosować w strefie rury gruntu przemarzniętego.

W gruntach zagrożonych osiadaniem względnie nienośnych może okazać się konieczne podjęcie kroków zabezpieczających rurociąg przed osiadaniem. Niebezpieczeństwo osiadania występuje szczególnie w gruntach organicznych (np. torfy). W takich warunkach zaleca się wymianę  gruntu  lub zastosowanie  specjalnych  tkanin  stabilizujących,  warstwy tłucznia, rusztów z łat albo osadzanie rurociągu na palach.

Rury należy łączyć łącznikiem z wewnętrznym pierścieniem oporowym i uszczelkami. Przed połączeniem rur „bose” końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg. „Bose” końce wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze.

Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda ostatnia rura , do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce układanego kanału przed zamuleniem woda gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

Rury układać zgodnie z   „Instrukcją projektowania i  budowy kanalizacji z tworzyw sztucznych”.

    - Połączenia rur i kształtek z PVC i PP

Przy montażu rur i kształtek z PVC i PP należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką ( pierścieniem elastomerowym) , do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.

    - Obsypka kanału

Obsypka rury jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym zagęszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubości 10-20 cm, ręcznie lub mechanicznie. Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

W/w warunki należy zastosować również przy zasypie studzienek.

Materiał obsypki powinien być układany równomiernie z obu stron rurociągu, warstwami grubości max 30 cm i zagęszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna

kończyć się 30 cm ponad wierzchołkiem rury. W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia gruntu należy utrzymywać wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociągu i zagęszczania gruntu nie można dopuścić do przemieszczeń poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do średnicy DN 350) należy w trakcie zagęszczania gruntu zabezpieczyć przed przemieszczaniem pionowym. W związku z tym należy jednocześnie obsypywać i zagęszczać grunt po obydwu stronach rurociągu, względnie obciążać rurociąg materiałem obsypki w sposób odcinkowy. W strefie niebezpiecznej należy dokonywać zagęszczania ręcznego, względnie używać lekkich zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zagęszczarek płytowych (maksymalny ciężar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociągu muszą być stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na zagęszczanie (należy uzyskać 1=95% w skali Proctora). Należy zapewnić zagęszczenie gruntu w strefie rurociągu równe co najmniej jego wartości w strefie nad rurociągiem. Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m.

    - Studnie kanalizacyjne

Lokalizacja studzienek powinna wynikać z potrzeb i ograniczeń związanych z budową i użytkowaniem kanału. Odległość zewnętrznej powierzchni ścian studzienki od krzyżujących się z kanałem elementów infrastruktury powinny być nie mniejsze niż 1,0 m.

Studzienki   kanalizacyjne  powinny  być wytrzymałe  na  parcie  ziemi,  wody   i  obciążenia dynamiczne oraz nie powinny być unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Należy je posadowić na odpowiednim podłożu.

    - Montaż studni betonowych

Studnie z kręgów betonowych prefabrykowanych o połączeniach na uszczelki gumowe montować należy zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta .  			          Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych )  przedstawiony jest  w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,6,8) (2), a ponadto w „Katalogu  powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa (10.2.6)

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:

- komory roboczej prefabrykowanej z dnem i odpowiednimi otworami na dopływy

- kręgów polimerobetonowych , betonowych o połączeniach na uszczelki gumowe

- pierścienia odciążającego prefabrykowanego

- pokrywy żelbetowej prefabrykowanej

- włazu kanałowego żeliwnego

- stopni złazowych

Komora robocza powinna mieć wysokość min. 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić w/w wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. Przejścia rur kanalizacyjnych  przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów wjazdowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową , a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051 (9).

Na dnie komory roboczej studni należy wyprofilować kinetę przepłwową.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi ( lub innych miejscach  narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-87/H-74051-02 (11).

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej  powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach  górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W  ścianach  komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch  rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. Studnie należy zakończyć pierścieniami odciążającymi, płytami pokrywowymi i włazami żeliwnymi typu ciężkiego 40t. 			                 Wymagania dotyczące pierścienia odciążającego i włazu jak dla studni betonowych. Włazy kanałowe powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 600 mm. Włazy należy usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek. Studzienki   usytuowane w drogach  lub  innych   miejscach   narażonych   na   obciążenia dynamiczne powinny być wyposażone we właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-2:94.                                                                        Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-B/10729:1999 .

Studnie kanalizacyjne betonowe przed zasypaniem należy zabezpieczyć izolacją wodochronna np. Bitizol 2R + 2P lub zastosowanie innych środków izolacyjnych uzgodnionych z Inżynierem

    - Montaż studzienek ściekowych

Studzienki ściekowe betonowe z osadnikiem, przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z jezdni dróg i placów powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym z kratą krawężnikową.									         Kratka ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kratki powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jedni. Lokalizacja studzienek ściekowych wynika z rozwiązania drogowego.

Studzienki ściekowe betonowe przed zasypaniem należy zabezpieczyć izolacją wodochronna np. Bitizol 2R + 2P lub zastosowanie innych środków izolacyjnych uzgodnionych z Inżynierem

    - Zasypanie wykopów do poziomu terenu

Po dokonaniu odbioru kanału, próbie szczelności, kontroli spadków, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu obsypki kanału można przystąpić do zasypania wykopów.

Bezpośrednio nad strefą rurociągu, gdzie grunt jest specjalnie zagęszczony, występuje strefa tworząca przykrycie. Przystępując do zasypywania wykopu należy brać pod uwagę zalecenia normy DIN 4033. Wypełnienie i zasypywanie wykopu powinno następować warstwami o grubości zapewniającej z jednej strony bezpieczeństwo samego rurociągu, z drugiej zaś strony możliwość odpowiedniego zagęszczenia. Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,6 kN) lub płytowych zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy do 5,0 kN). Średnie lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1 m. Zagęszczanie gruntu nad rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest niedopuszczalne. Jeżeli w czasie budowy mogą wystąpić obciążenia  przekraczające normalnie występujące obciążenia w stanie   po   zabudowaniu   (np.   od   ciężkich   maszyn   budowlanych),   to   należy   dokonać oddzielnych obliczeń statycznych dla tymczasowego stanu obciążeń. Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. Zasyp   wykopu   w   pasie   drogowym   (jezdnia,   chodnik)   prowadzić   gruntem   kat.   I—II. z zagęszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być   zgodny z określonym w projekcie. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów  Wykonawca uzgodni   z Inwestorem.

Nadmiar gruntu z wykopów  ( obmiar – podsypki, rurociągów, studni i obsypki ) należy odwieźć w miejsce stałego składowania i utylizować .

# OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM  WYROBÓW I ROBÓT  BUDOWLANYCH

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne”pkt. 6

Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt. 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

- wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie licencje.

6.1.1.  Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,

- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- określenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- ustalenie metod wykonywania wykopów i ich odwodnienia,

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725  i PN-91/B-10728 .

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów  i studzienek

- sprawdzenie   prawidłowości ułożenia przewodów

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie szczelności całego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

## 6.2.     Kontrola jakości robót

6.2.1.  Badania materiałów

###### Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie   użytych   materiałów  do   budowy   kanałów   przez   porównanie   ich   cech   z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. Badań robót zanikowych należy dokona w obecności Użytkownika.

    - Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową

- Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty.

- Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Dokumentacji Projektowej. i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inżyniera.

- Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów.

- Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami.

    - Badanie wykonania wykopów

      - Badanie wykopów otwartych

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej.   Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem.

6.2.3.2 Sprawdzenie metod wykonania wykopów

Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem.

      - Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego

Przeprowadza się przez oględziny   zewnętrzne   dla   stwierdzenia,   czy   grunt   podłoża   odpowiada  następującym wymaganiom:

- ma naturalną wilgotność,

- nie został podebrany,

- jest zgodny z określonym w dokumentacji.

      - Badanie  grubości  warstwy   gruntu   zapewniającej   nienaruszalność  struktury
gruntu podłoża naturalnego 							      Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty niwelatorem, z dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 30 m.

      - Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego

Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne.

Sprawdzenie   wykonania   zabezpieczenia   przed   dostępem   i   naporem   wód   gruntowych przeprowadza  się  przez wykonanie  wykopu  próbnego w podłożu   naturalnym   i  pomiar głębokości zwierciadła  wody gruntowej  od  poziomu  podłoża  naturalnego,  oraz grubość warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m.

    - Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego					                Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod zewnętrznym  obrysem dna rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

    - Badanie głębokości ułożenia przewodu, wielkości przykrycia i wykonania izolacji        Badanie przeprowadza się przez pomiar:

- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora,

- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów j.w., a rzędną

projektowanego terenu w danym punkcie.

6.2.6    Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

      - Badanie ułożenia przewodu                                                                                               Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż   całej długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

      - Badanie ułożenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według     Dokumentacji Projektowej z dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach  badanego kanału nieprzełazowego.

      - Badanie ułożenia przewodu w profilu					                      Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie z rzędnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi według Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Dokładność pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Każda rura i kształtka powinna być skontrolowana pod względem prawidłowości posadowienia za pomocą poziomicy ręcznej, niwelatora lub przyrządu laserowego.

      - Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu	                      Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy przeprowadzić w studzienkach przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz gabarytów studzienek wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z dokładnością do 1 cm.

      - Badanie połączenia rur i prefabrykatów					                Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

6.2.6.6	 Badanie odbiorcze studzienek							         	          	          Badania te polegają na:

-    sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli,

-     sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne,

-     sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez oględziny zewnętrzne,

-     sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne,

-     sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi
             otworu, od wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania właściwego typu włazu,

-     sprawdzenie montażu drabinki stalowej polega  na skontrolowaniu zamocowania

jej w ścianie,

-     pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej -

powierzchni stopni,

6.2.7.   Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozją					 	         Badania należy przeprowadzić po wykonaniu próby szczelności przez oględziny

zewnętrzne .

6.2.8.	Badanie warstwy ochronnej zasypu							Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która dla rur kamionkowych, z  żywic poliestrowych i PVC powinna wynosić co najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczególności ubicia jej z boków przewodu.

Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1 m w miejscach odległych od siebie nie          więcej niż 50,0 m.

6.2.9.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i   nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97.

6.2.10.  Kontrola i badania laboratoryjne

- Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN ( EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

- Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i formie określonej w PZJ.

- Badania kontrole obejmują cały proces budowy.

6.2.11.  Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

6.2.12.  Próba szczelności kanału grawitacyjnego

Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002.

Przed przystąpieniem do próby szczelności należy zapewnić :

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami

- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładna obsypka

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia

6.2.12.1. Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację

Prace wstępne

Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w

górnej studzience i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione oraz umocowane w sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie próby.

Poziom zwierciadła wody lub ścieków, w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną co

najmniej 0,5 m niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne studzienek

należy pomierzyć z dokładnością do 1 cm, na wysokości 0,5 m pod górną krawędzią otworu

wylotowego i obliczyć powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs w m2. Przewód o długości Ls i

średnicy wewnętrznej dz.

Dla w/w danych wylicza się Vw w m2

Napełnianie wodą i odpowietrzanie przewodu

Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału wodą do wysokości 0,50 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną wysokość ponad dnem kanału, oznaczając jako H w m. Dokładność pomiaru do 1 cm. Napełnienie wodą należy rozpocząć od niżej położonej studzienki, przeprowadzić powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej wysokości H, przerywa się dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności w celu należytego nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodów z rur prefabrykowanych betonowych i żelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej części studzienek, oraz 1 godziny dla przewodów kamionkowych, żeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego odcinka i kontrole złączy.

Pomiar ubytku wody	                                                                                                                  Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli złączy, należy uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 minuty i

odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokładnością do 1mm.

Oba te odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby szczelności.

W czasie przeprowadzania próby, należy przeprowadzać kontrolę złączy rur, ścian przewodu i

studzienek.

W przypadku ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z naczynia o pojemności

dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co najmniej 1,1

Vw - dopuszczalna ilość ubytku wody.

W chwili upływu czasu próby t, należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu z dokładnością do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonać odczytu z dokładnością do 1 mm. Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a więc wielkość ubytku wody Vw.

W ten sposób należy poddać próbie cały kanał.

Szczelność odcinka przewodu na eksfiltracie bez względu na średnice powinna spełniać niżej podane warunki:

a)	Dla przewodu z rur żeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić
ubytek wody lub ścieków Vwi  w czasie trwania próby szczelności. Czas próby    t    po

ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzience położonej wyżej wynosi: t = 30 min. dla odcinka przewodu o długości do 50 m, t = 1 h dla odcinka przewodu o długości powyżej 50 m.

b)	Dla przewodu z rur i prefabrykatów żelbetowych z betonu wstępnie sprężonego lub
przewodu   i   studzienek   o   monolitycznej   konstrukcji   żelbetowej   z   betonu   wibracyjnie
zagęszczonego, dopuszczalny ubytek wody lub ścieków VW2 nie może przekroczyć wielkości

0,04 dm3 na m2 powierzchni wewnętrznej przewodu w ciągu jednej godziny próby. Czas próby t po ustabilizowaniu się zwierciadła wody lub ścieków w studzience wyżej położonej przyjmuje się co najmniej 8h.

c) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek

z prefabrykatów lub rur bez względu na ich rozmiary i kształt, dopuszczalny ubytek wody lub ścieków VW3  nie powinien przekroczyć wielkości 0,3 dm3 na m2 powierzchni przewodu lub studzienki w ciągu jednej godziny próby.

Czas trwania próby szczelności t nie może być krótszy niż 8 h.				         d) Dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, należy obliczać wg wzorów:							           -	dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów

Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) x t    w dm3

-	dla poz.a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej

Vw = 0,04(Fr+ Fs). t	wdm3

gdzie:

Fs        - powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości

napełnienia w m2,

Fr        - powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku,
t	- czas trwania próby t = 8 h.

6.12.2. Badanie szczelności kanału na infiltrację

Prace wstępne

Na badanym odcinku przewodu o określonej długości    Lp    i średnicy    dz    pomiędzy

studzienkami nie powinno być zamontowanych urządzeń.

Wszystkie odgałęzienia powinny być dokładnie zamknięte.

Należy wykonać zabezpieczenia  przewodu  przed podniesieniem w następstwie wyporu,

uwzględniając poziom zwierciadła wody gruntowej przed rozpoczęciem jego obniżania, przez

częściowe lub całkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewnętrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokości 0,50 m ponad

górną krawędzią otworów wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

Pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu podczas próby szczelności na infiltrację wykonuje się w kolejności od końcowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem. Na wewnętrznej i zewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu odcinka przewodu, należy wykreślić linie poziome o wysokości 0,5 m ponad górne krawędzie otworu wylotowego oznaczając je Hs i Hz , i zmierzyć wzniesienie ponad poziom kanału z dokładnością do 1 cm.

W przypadku, gdy położenie zwierciadła wody gruntowej  ustabilizuje się  na wysokości wykreślonych linii z odchyleniem ± 2 cm, wówczas można obliczyć Vw.

Na tej samej zewnętrznej ścianie studzienki oraz na wszystkich pozostałych, należy wykreślić

linię dopuszczalnego położenia zwierciadła wody gruntowej, którego przekroczenie może

spowodować wypór.

Po czasie w ciągu którego podniosło się zwierciadło wody gruntowej poniżej dopuszczalnego,

lecz  umożliwiającego działanie  infiltracji wód  do  przewodu,  przeprowadza  się  przegląd

badanego odcinka przewodu, a w szczególności studzienek, czy nie występuje przenikanie

wody gruntowej świadczące o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego

stwierdzenia należy oznaczyć miejsce i przyczynę nieszczelności.

Po usunięciu usterek i ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej należy rozpocząć

pomiary mierząc z dokładnością do 1 min. i wysokość zwierciadła wody gruntowej ponad

dnem przewodu    Hz   i w kinecie studzienek    hs    na górnym i dolnym końcu badanego

przewodu. W czasie trwania próby szczelności, należy prowadzić obserwację co 30 min, i robić odczyty położenia zwierciadła wody na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.

Dokładność odczytów Hz do 1 cm i hs -do 5 mm.

Odczyt średni   Hz   stanowi składnik   Fs   do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do

przewodu Vw.

Infiltracja wód gruntowych   Vp   do wnętrza badanego odcinka kanału jest równa iloczynowi

przepływu objętości    V    odczytanej przy napełnieniu    hs    w dolnej studzience odcinka

przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania próby t i obliczana jest ze

wzoru:

Vp = V . t (m3)

z dokładnością do 0,0001 m3.

Odchylenie wyników pomiarów oblicza się w procentach ze stosunku VpA/w.

Szczelność odcinka przewodu na infiltrację

Infiltracja wód gruntowych do wnętrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczyć

w czasie    t    godzin trwania próby szczelności,  wielkości Vw dm3 przy zastosowaniu studzienek:

- z prefabrykatów	Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) . t	w dm3

- wykonanych monolitycznie   Vw = 0,04 (Fr + Fs). t        w dm3

Czas trwania próby t = 8 h.

Dla przewodów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej odchylenie wyników pomiarów nie

powinno przekroczyć 10%, a dla przewodów kanalizacji ściekowej nie jest dopuszczalne.

# WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  PRZEDMIARU  I  OBMIAR  ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt. 7.

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

  - Szczegółowe zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury , udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

    - Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montażu kanału deszczowego są roboty ziemne ( wykopy), umocnienia ich pionowych ścian , odwodnienie wykopów, oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich  kategoriach , oraz roboty rozbiórkowe.

Jednostkami obmiaru są :

- wykopy i zasypka - metr 3 wykonanego wykopu łącznie z umocnieniem, zasypaniem i

zagęszczeniem gruntu

- demontaż studzienki ściekowej wraz z wpustem – w kpl zdemontowanych studni wraz

wywozem w miejsce utylizacji , lub stałego składowania

    - Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych

Robotami podstawowymi przy montażu kanału deszczowego są roboty związane z wykonaniem podsypki, montażem kanałów, przykanalików, studni rewizyjnych, ściekowych, oraz obsypką i próbą szczelności.

- w metrach ( metr) mierzy się roboty :

- montaż wykonanych i odebranych kanałów

-     montaż przykanalików

- w kompletach mierzy się roboty :

- wykonanie studni rewizyjnych określonego wymiaru

-     montaż wpustów deszczowych

# 8.    OPIS  SPOSOBU  ODBIORU   ROBÓT  BUDOWLANYCH

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8

Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy prowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych.

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego

częściowego dla robot zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca

wpisem do dziennika budowy przekładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia

dokumentacje powykonawczą robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową „ST” i wymaganiami

Inżyniera , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały

pozytywne wyniki.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne

czynności związane z budową  kanalizacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją, a w tym w szczególności zastosowanych materiałów

- prawidłowość wykonania robót ziemnych z obudową ścian wykopów,

- przygotowanie podłoża,

- prawidłowość montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku,

- prawidłowość wykonania studni kanalizacyjnych

- prawidłowość zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez przeszkody, wzmocnienia,

- wykonanie izolacji,

- próby szczelności przewodów,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi

w  „Wymaganiach ogólnych” pkt.8.1.

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inżyniera

i Użytkownika oraz potwierdzony właściwym protokółem.

## 8.3. Odbiór końcowy, Końcowe Przyjęcie Robót

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na

sprawdzeniu:

- poprawności zainstalowania kanału i jego elementów,

- poprawności działania kanału

- aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia

- kompletność DTR i świadectw producenta

- kompletność protokółów częściowych

Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty :

- dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót.

- Dziennik Budowy

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót

- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów

- inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły  się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich    usunięcia   lub uzupełnienia.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi normami ( PN, EN-PN).

Kierownik budowy jest zobowiązany , zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę.

9.      OPIS  SPOSOBU  ROZLICZANIA  ROBÓT

## 9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt.9

Rozliczenie robót montażowych sieci kanalizacyjnej deszczowej może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowemu odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego.

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z  postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

9.2. Cena jednostkowa 1 m3 wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypką

Cena  1 m3 wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypką w metrach 3 obejmuje:

- prace geodezyjne

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,

- wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,

- uporządkowanie placu budowy,

9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji

Cena ułożenia  kanałów i przykanalików mierzonych w metrach obejmuje:

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne robot i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,

- wykonanie podsypki i obsypki rurociągu,

- montaż rur i  kształtek

- próba szczelności odcinków,

- wpięcie do istniejącej studni,

- uporządkowanie placu budowy,

9.4. Cena jednostkowa wykonania studni

Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,

- badania laboratoryjne robot i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,

- przygotowanie podłoża gruntowego,

- montaż podstawy studni

- montaż studni z elementów

- montaż  płyty odciążającej i włazu,

- przyłączenie kanałów

- uporządkowanie placu budowy po robotach

9.5. Cena jednostkowa wykonania studzienki wpustów deszczowych

Cena wykonania wpustów deszczowych liczonych w kompletach obejmuje :

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,

- badania laboratoryjne robot i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,

- przygotowanie podłoża gruntowego,

- montaż elementów prefabrykowanych

- montaż wpustów deszczowych

- przyłączenie kanałów

- uporządkowanie placu budowy po robotach

9.6. Cena jednostkowa demontażu studzienki wpustu deszczowego

Cena demontażu studzienki ściekowej wraz z wpustem liczona w kompletach obejmuje :

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,

- demontaż studzienki ściekowej ( osadnika, studzienki, wpust deszowego )

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- wywóz gruzu w miejsce utylizacji lub stałego składowania

- uporządkowanie placu budowy po robotach.

10.   DOKUMENTY  ODNIESIENIA

10.1.    Katalogi

Katalog budownictwa

-     KB4-4.12.1 (6)            Studzienki połączeniowe (lipiec 1980),

- KB4-4.12.1 (7)            Studzienki przelotowe ( lipiec 1980)

-     KB4-3.3.1.10.{1)        Studzienki  ściekowe   do odwodnienia  dróg ( październik  1983)

  - Normy

- PN-87/H-74051-02           Włazy kanałowe Klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego)

- PN-EN 1610                     Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

- PN-EN 752-1 / 2000r.      „Zewnętrzne systemy  kanalizacyjne, Pojęcia  ogólne i

definicje”

- PN-EN 752-2 /  2000r.     „Zewnętrzne systemy  kanalizacyjne, Wymagania”

- PN-EN 752-3 /  2000r.     „Zewnętrzne systemy  kanalizacyjne, Planowanie”

- PN-EN 752-4 /  2001r.     „Zewnętrzne systemy  kanalizacyjne, Obliczenia

hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko”

- PN-EN 752-5 / 2001r.        Zewnętrzne systemu kanalizacyjne. Modernizacja.

- PN-EN 752-7 / 2002r.      „Zewnętrzne systemy  kanalizacyjne, Część 7: Eksploatacja i

użytkowanie”

- PN-EN 1401-1 / 1999        Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego

polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnienia i kanalizacji..

Wymagania dotyczące rur, kształtek systemu.

- PN-EN 1917 / 2002           Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

- PN-EN 1917 / 2004           Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.

- PN-EN 12889 / 2003         Bezwykopowa budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

- PN-EN 13380 / 2004         Wymagania ogólne dotyczące stosowania do renowacji i

napraw zewnętrznych systemów kanalizacyjnych

- PN-81/C-89203                 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu.

- BN-71/B-8932-01             Zagęszczenie zasypki

- PN-76/C-89202 		  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

- PN-85/C-89205		  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

Winylu

- PN-74/C-89203   		  Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu

- PN-78/C-89067                  Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-92/B-10729                 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne

- PN-92/B-10735		  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze

- BN-83/8836-02                 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze

- PN-68/B- 06050                Roboty ziemne budowlane

- PN-92/B-10735                 Kanalizacja . Przewody   kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

- BN-84/6774-05                 Kruszywo naturalne

- PN-75/H-74002                 Rury kanalizacyjne

- AT/98-03-0317		  Studnie niewłazowe z polipropylenu

- AT/99-04-0565		  Studnie włazowe z polietylenu

- PN-EN 124;2000		  Zwieńczenia

- AT/2000-04-0880 	  Kanalizacja z PE lub PP

- AT/2001-02-1136		  Kanalizacja z PE lub PP

- PN-77/H-04419                 Próby szczelności

- PN-88/B-04300                 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.

- PN-88/6731-08		  Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-B-01080		  Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział

i zastosowanie wg własności fizyczno - mechanicznych

- PN-B-02356		  Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja

wymiarów  elementów budowlanych z betonu

- PN-B-04101		  Materiały kamienne. Oznaczenia nasiąkliwość wodą

- PN-B-04102 		  Materiały kamienne. Oznaczenia mrozoodporności metodą

bezpośrednią

- PN-B-04110		  Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie

- PN-B-04111		  Materiały kamienne. Oznaczenia ścieralności na tarczy

Boehmego

- PN-B-06711		  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

- PN-B-06250		  Beton zwykły

- PN-B-06251		  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-B-06261		  Niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie

- PN-B-06262		  Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na

ściskanie za pomocą młota SCHMIDTA typ N

- PN-B-06712		  Kruszywa mineralne do betonu

- PN-B-06714-12		  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości

zanieczyszczeń obcych

- PN-B-06714-13		  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów

mineralnych

- PN-B-06714-15		  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu

ziamowego

- PN-B-06714-16		  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziam

- PN-B-06714-18		  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasiąkliwości

- PN-B-06714-34		  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności

alkalicznej

- PN-B-11112		  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni

drogowych

- PN-B-14501		  Zaprawy budowlane zwykle

- PN-B-19701		  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i

ocena zgodności

- PN-B-23010		  Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia

- PN-B-24622		  Roztwór asfaltowy do gruntowania

- PN-B-32250		  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw

- PN-C-96177		  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

- PN-D-95017		  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

- PN-D-96000		  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

- PN-D-96002		  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

- PN-H-93215		  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

- PN-M-82503		  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

- PN-M-82121		  Śruby z łbem kwadratowym

- PN-M-82503		  Wkręty do drewna z łbem stożkowym

- PN-M-82505		  Wkręty do drewna z łbem kulistym

- PN-S-02205		  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Normy nieobowiązujące ( pomocnicze )

- BN-62/6738-04		  Beton. Badania masy betonowej

- BN-87/5028-12		  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim,

okrągłym i kwadratowym

- BN-88/6731-08		  Cement. Transport i przechowywanie

- BN-67/6747-14		  Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas

transportu

- BN-79/6751-01		  Materiały izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na

taśmie aluminiowej

- BN-88/6751-03		  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych

- BN-69/7122-11		  Płyty pilśniowe z drewna

- BN-74/8841-19		  Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i

badania przy odbiorze

- BN-73/9081-02		  Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z

betonu kruszywowego. Wymagania i badania

  - Inne przepisy i literatura

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – ITB

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych

- Katalog powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez „Transprojekt „ Warszawa

- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe

- Inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych – Instytut Techniki budowlanej – Warszawa 1986r.

UWAGA! Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.